## Slide 1
第一节 基本建设
一、基本建设的概念
基本建设是国民经济各部门固定资产的再生产。
二、基本建设的内容
1、建筑工程
2、设备安装工程
3、设备购置
4、工具、器具及生产家具的购置
5、其它基本建设工作

## Slide 2
三、基本建设项目的分类
按建设性质
的不同分类
新建项目
扩建项目
改建项目
恢复项目
按建设过程
的不同分类
筹建项目
施工项目
投产项目
收尾项目
迁建项目
按建设用途
不同分类
生产性建设项目
非生产性建设项目

## Slide 3
三、基本建设项目的分类
按资金来源和
渠道不同分类
国家投资项目
银行信用筹资项目
自筹资金项目
引进外资项目
资金市场筹资项目
按建设规模和
投资多少分类
大型项目
中型项目
小型项目

## Slide 4
四、基本建设程序
基本建设程序就是基本建设工作中必须遵循的先后次序。
设计任务书
投资估算
修正概算
初步设计
可行性研究
技术设计
施工图设计
招标与投标
设计概算
施工图预算
施工预算
工程结算
标底与报价
工程施工
中长期发展规划划
竣工决算
竣工验收
实施规划

## Slide 5: 第二节 建筑业在国民经济中的地位和作用
建筑业是从事建筑安装工程的勘测设计、工程施工、设备安装和建筑工程更新维修等生产活动的一个物质生产部门。
二、建筑业在国民经济中的作用
1、建筑业为国民经济各部门的发展提供了物质技术基础
2、建筑业为不断改善人民物质文化生活水平提供各种设施
3、建筑业是为国家增加积累和扩大创汇的重要部门
4、建筑业是工业、交通运输业的重要市场
5、建筑业为劳动就业提供重要市场
一、建筑业在国民经济中的地位

## Slide 6
一、建设项目组成
1、建设项目
2、单项工程
3、单位工程
4、分部工程
5、分项工程
6、子项工程
单项工程是指在一个建设项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。
单位工程是指竣工后不能独立发挥生产能力或效益，但具有独立设计，可以独立组织施工的工程。
学校
砌方整石
整砌毛石
砌毛石
砌轻质砖砌块
砌石
砌黏土砖
钢筋及砼工程
砌筑工程
土石方工程
采暖工程
土建工程
电气工程
宿舍楼
教学楼
公办楼
第三节 建设工程计价特点

## Slide 7: 二、建筑产品及生产特点
1）固定性
2）单件性
3）露天作业
4）生产周期长
1、工程造价的特点
（1）大额性
（2）个别性、差别性
（3）动态性
（4）层次性
（5）兼容性
2、工程造价的职能
（1）预测职能
（2）控制职能
（3）评价职能
（4）调控职能
三、工程造价的特点和职能
Notes: 二、工程造价的计价牲
1、单件性 工程的单件性决定每项工程都必须单独计算造价。
2、多次性 根据下图可以看出建设工程要按程序分段进行，相应地也要在不同阶段多次计价。
3、组合性 工程造价是由小到大江总组合而成，即分部分项工程 单价——单位工程造价——单项工程单价——建设项目总造价。
4、多样性 多次计价都有不同的依据，对工程造价的精度要求不同，计算方法多样性。
5、复杂性 由于影响造价的因素多、计价的依据复杂，种类繁多。
三、工程造价的特点
1、大额性 几百万、上千万。2、个别性、差别性 一个工程一个样，造价都不同。3、动态性 工程造价在整个建设期间处于不确定状态，直到竣工时才能最终确定出实际造价。4、层次性 工程造价多层组合，层次性非常明显，怀小到大。5、兼容性 计划、投资、设计、施工都涉及造价。
四、工程造价的职能
1、预测职能 无论投资者还是建筑商都要对似建工程进行预先预测。
2、控制职能 根据对造价的多层次的预估，进行全过程多层次的控制。
3、评价性 是评价总投资和分项投资的合理性和效益的依据，是评价建安企业管理水平和经营成果的依据。
4、调控性 对工程建设的物质消耗、建设规模、投资方向进行调控管理。

## Slide 8: 四、工程造价的作用
1、建设工程造价是项目决策的工具
2、建设工程造价是制定投资计划和控制投资的有效工具
3、建设工程造价是筹集建设资金的依据
4、建设工程造价是合理利益分配和调节产业结构的手段
5、建设工程造价是评价投资效果的重要指标
五、工程造价改革的内容和任务
1、改革现行工程定额管理方式
2、加强工程造价信息的收集、处理和发布工作
3、对政府投资工程和非政府投资工程实行不同的定价方式
4、加强对工程造价的监督管理，逐步建立工程造价的监督检查制度。

## Slide 9: 第四节 基本建设预算
可行性
研究阶段
初步设计
阶段
技术设计
阶段
施工图
设计阶段
招标投标
阶段
合同实施
阶段
竣工验收
阶段
投资估算
概算造价
修正
概算造价
预算造价
合同价
结算价
实际造价
Notes: 二、工程造价的计价牲
1、单件性 工程的单件性决定每项工程都必须单独计算造价。
2、多次性 根据下图可以看出建设工程要按程序分段进行，相应地也要在不同阶段多次计价。
3、组合性 工程造价是由小到大江总组合而成，即分部分项工程 单价——单位工程造价——单项工程单价——建设项目总造价。
4、多样性 多次计价都有不同的依据，对工程造价的精度要求不同，计算方法多样性。
5、复杂性 由于影响造价的因素多、计价的依据复杂，种类繁多。
三、工程造价的特点
1、大额性 几百万、上千万。2、个别性、差别性 一个工程一个样，造价都不同。3、动态性 工程造价在整个建设期间处于不确定状态，直到竣工时才能最终确定出实际造价。4、层次性 工程造价多层组合，层次性非常明显，怀小到大。5、兼容性 计划、投资、设计、施工都涉及造价。
四、工程造价的职能
1、预测职能 无论投资者还是建筑商都要对似建工程进行预先预测。
2、控制职能 根据对造价的多层次的预估，进行全过程多层次的控制。
3、评价性 是评价总投资和分项投资的合理性和效益的依据，是评价建安企业管理水平和经营成果的依据。
4、调控性 对工程建设的物质消耗、建设规模、投资方向进行调控管理。