## Slide 1
第七章 砌筑工程

## Slide 2
第一节 砌筑工程定额说明
1．砌筑砂浆的强度等级、砂浆的种类，设计与定额不同时可换算，消耗量不变。
2．定额中砖规格是按240ｍｍ×115ｍｍ×53ｍｍ标准砖编制的。设计采用非标准砖可以换算，但每定额单位消耗量不变。

## Slide 3
3．基础与墙身以设计室内地坪为界，设计室内地坪以下为基础，以上为墙身。若基础与墙身使用不同材料，且分界线位于设计室内地坪300ｍｍ以内时，300ｍｍ以内部分并入相应墙身工程量内计算。有地下室者，以地下室室内地坪为界，以下为基础，以上为墙身。如图3-1所示。
图3-1 图3-2
4．围墙以设计室外地坪为界，室外地坪以下为基础以上为墙身。如图3-2所示。
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是预算定额的重要内容。预算定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
预算定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在施工定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
预算定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。

## Slide 4
5．室内柱以设计室内地坪为界，以下为柱基础，以上为柱。若基础与柱身使用不同材料，且分界线位于设计室内地坪300ｍｍ以内时，300ｍｍ以内部分并入相应柱身工程量内计算。室外柱以设计室外地坪为界，以下为柱基础，以上为柱。如图3-3、3-4所示。
图3-3 图3-4

## Slide 5
6、挡土墙与基础的划分以挡土墙设计地坪标高低的一侧为界，以下为基础，以上为墙身。如图3-5所示。
图3-5

## Slide 6
7．条形基础外墙条形基础按设计外墙中心线长度、柱间条形基础按柱间墙体的设计净长度、内墙条形基础按设计内墙净长度乘以设计断面，以立方米计算，基础大放脚T形接头处的重叠部分，以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3ｍ2以内的孔洞所占体积不予扣除，但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加，附墙垛基础宽出部分体积并入基础工程量内。
条形基础工程量
=L×基础断面积-嵌入基础的构件体积
式中L—外墙为中心线长度（L中）；
内墙为内墙净长度（L内）。

## Slide 7
条形基础工程量
=L×基础断面积-嵌入基础的构件体积
式中L—外墙为中心线长度（L中）；
内墙为内墙净长度（L内）。

## Slide 8
8、墙体高度：
①外墙高度，斜(坡)屋面无檐口顶棚者算至屋面板底，如图3-6所示；
图3-6

## Slide 9
图3-7
图3-8
有屋架，且室内外均有顶棚者，其高度算至屋架下弦底另加200ｍｍ，如图3-7所示；无顶棚者算至屋架下弦底另加300ｍｍ，如图3-8所示；出檐宽度超过600ｍｍ时，按实砌高度计算；
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是预算定额的重要内容。预算定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
预算定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在施工定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
预算定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。

## Slide 10
图3-9 图3-10 图3-11
平屋面算至钢筋混凝土板底，如图3-9所示。山墙高度按其平均高度计算，如图3-10所示。女儿墙高度自外墙顶面算至混凝土压顶底，如图3-11所示。

## Slide 11
④内墙高度，位于屋架下弦者，其高度算至屋架底；无屋架者算至顶棚底另加100ｍｍ，如图3-12所示；有钢筋混凝土楼板隔层者，算至楼板顶，如图3-13所示。
图3-12 图3-13

## Slide 12
⑤围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时，算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内。如图3-14所示。
围墙工程量：V=（L·B+4a·b）H
图3-14

## Slide 13
第二节 砌筑工程工程量计算规则
1．实心轻质砖包括蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、煤渣砖、煤矸石砖、页岩烧结砖、黄河淤泥烧结砖等。
2．砖砌体均包括原浆勾缝用工，加浆勾缝时，按装饰工程相应项目另行计算。

## Slide 14
3、女儿墙按外墙计算，砖垛、附墙烟囱、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，按其外形尺寸并入墙身体积计算。不扣除每个横截面积在0.1ｍ2以下的孔洞所占体积，但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。
4、零星项目系指小便池槽、蹲台、花台、隔热板下砖墩、石墙砖立边和虎头砖等。
5、2砖以上砖挡土墙执行砖基础项目，2砖以内执行砖墙相应项。

## Slide 15
6、设计砖砌体中的拉结钢筋，按相应章节另行计算。

## Slide 16
7、定额中砖规格是按240ｍｍ×115ｍｍ×53ｍｍ标准砖编制的，空心砖、多孔砖、砌块规格按常用规格编制的，轻质墙板选用常用材质和板型编制的。设计采用非标准砖、非常用规格砌筑材料，与定额不同时可以换算，但每定额单位消耗量不变。轻质墙板的材质、板型设计等，与定额不同时可以换算，但定额消耗量不变。

## Slide 17
烧结普通砖

## Slide 18
用单元体法计算每立方米砖墙砖和砂浆用量

## Slide 19
砂浆净用量（m3/m3）=[1-砖单块体积（m3/块）×砖净用量（块/m3）]×（1+损耗率）
实砌砖墙损耗率为2%；多孔砖墙损耗率为2%；实砌砖墙砂浆损耗率为1%；多孔砖墙砂浆损耗率为10%。
砖的净用量（块/ m3）=2×墙厚砖数÷[墙厚×（砖长+灰缝）×（墙厚+灰厚）] ×（1+损耗率）或砖的净用量（块/ m3）=127×墙厚砖数÷墙厚×（1+损耗率）

## Slide 20
8．各种轻质砖综合了以下种类的砖：
（1）实心轻质砖包括蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、煤渣砖、煤矸石砖、页岩烧结砖、黄河淤泥烧结砖等。
（2）多孔砖包括粉煤灰多孔砖、烧结黄河淤泥多孔砖等。
（3）空心砖包括蒸压灰砂空心砖、粉煤灰空心砖、页岩空心砖、混凝土空心砖等。

## Slide 21
9、多孔砖包括黏土多孔砖和粉煤灰、煤矸石等轻质多孔砖。定额中列出KP型砖(240ｍｍ×115ｍｍ×90ｍｍ和178ｍｍ×115ｍｍ×90ｍｍ)和模数砖(190ｍｍ×90ｍｍ×90ｍｍ、190ｍｍ×140ｍｍ×90ｍｍ和190ｍｍ×l90ｍｍ×90ｍｍ)两种系列规格，并考虑了不够模数部分由其他材料填充。
10、黏土空心砖按其空隙率大小分承重型空心砖和非承重型空心砖，规格分别是240ｍｍ×115ｍｍ×115ｍｍ、240ｍｍ×l80ｍｍ×115ｍｍ和115ｍｍ×240ｍｍ×115ｍｍ、240ｍｍ×240ｍｍ×115ｍｍ。

## Slide 22
11、空心砖和空心砌块墙中的混凝土芯柱、混凝土压顶及圈粱等，按相应章节另行计算。
12、多孔砖、空心砖和砌块，砌筑弧形墙时，人工乘以1.1、材料乘以1.03系数。

## Slide 23
13、外墙、内墙、框架间墙(轻质墙板、漏空花格及隔断板除外)按其高度乘以长度乘以设计厚度，以立方米计算。框架外表贴砖部分并入框架间砌体工程量内计算。如图3-16。
图3-16

## Slide 24
墙体工程量=[（Ｌ+a）×Ｈ-门窗洞口面积]×ｈ-Σ构件体积
式中：Ｌ——外墙为中心线长度（L中），内墙为内墙净长度（L内）；框架间墙为柱间净长度（L净）。
a——墙垛厚，是指墙外皮至垛外皮的厚度；
h——墙厚，砖墙厚度严格按黏土砖砌体计算厚度表（表3-1）计算；
Ｈ——墙高，砖墙高度按表3-2规则计算。

## Slide 25
名 称 | 屋面 类型 | 檐口构造 | 规范墙身计算高度 | 定额墙身计算高度
外 墙 | 坡 屋 面 | 无檐口天棚者 | 算至屋面板底 | 算至屋面板底
 |  | 有屋架，室内外均有天棚者 | 算至屋架下弦底面另加200ｍｍ | 算至屋架下弦底另加200ｍｍ
 |  | 有屋架，无天棚者 | 算至屋架下弦底面另加300ｍｍ | 算至屋架下弦底另加300ｍｍ
 |  | 无天棚，檐宽超过600ｍｍ | 按实砌高度计算 | 按实砌高度计算
 | 平 屋 面 | 有挑檐 | 算至钢筋混凝土板底 | 算至钢筋混凝土板顶
 |  | 有女儿墙，无檐口 | 算至屋面板顶面 | 算至屋面板顶面
 | 女 儿 墙 | 无混凝土压顶 | 算至女儿墙顶面 | 算至女儿墙顶面
 |  | 有混凝土压顶 | 算至女儿墙压顶底面 | 算至女儿墙压顶底面
内 墙 | 平 顶 | 位于屋架下弦者 | 算至屋架下弦底 | 算至屋架下弦底
 |  | 无屋架，有天棚者 | 算至天棚底另加100ｍｍ | 算至天棚底另加100ｍｍ
 |  | 有钢筋混凝土楼板隔层者 | 算至楼板顶面 | 算至楼板底面
 |  | 有框架梁时 | 算至梁底面 | 算至梁底面
山 墙 | 有 山 尖 | 内、外山墙 | 按平均高度计算 | 按平均高度计算

## Slide 26
14、计算墙体时，应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平碹、砖过梁、暖气包壁龛及内墙板头的体积；不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3ｍ2以内的孔洞等所占体积；突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。墙垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。

## Slide 28
15、附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道，混凝土烟风道除外)，按其外形体积并入所依附的墙体积内计算，如图所示。计算时不扣除每一孔洞横截面在0.1ｍ2以内所占的体积，但孔洞内抹灰工程量亦不增加。混凝土烟、风道按设计混凝土砌块体积，以立方米计算。
附墙烟筒工程量＝Ｂ×Ａ×Ｈ
Ｈ——附墙烟筒设计高度。

## Slide 29
16、砖平碹、平砌砖过梁按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时，砖平旋按门窗洞口宽度两端共加100ｍｍ乘以高度(洞口宽小于1500ｍｍ时，高度按240ｍｍ；大于1500ｍｍ时，高度按365ｍｍ)乘以设计厚度计算。普通粘土砖平（碹）与普通粘土砖砌为一体时，其工程量并入相应砖砌体内，不单独计算，如下图。
砖平碹计算公式：
V＝（L＋0.1ｍ）×0.24×b （L≤ 1.5ｍ）
V＝（L＋0.1ｍ）×0.365×b （L > 1.5ｍ）

## Slide 30
平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500ｍｍ，高度按440ｍｍ计算。平砌砖过梁（钢筋除外）与普通粘土砖砌为一体时，其工程量并入相应砖砌体内，不单独计算，如下图。
平砌砖过梁计算公式：
V＝（L＋0.5ｍ）×0.44×b （ b——墙体厚度）

## Slide 31
17、漏空花格墙按设计空花部分外形面积(空花部分不予扣除)以平方米计算。混凝土漏空花格按半成品考虑。
18、其他砌筑
（1）砖台阶按设计图示尺寸以立方米计算。
（2）砖砌栏板按设计图示尺寸扣除混凝土压顶、柱所占的面积，以平方米计算。
（3）预制水磨石隔断板、窗台板，按设计图示尺寸以平方米计算。

## Slide 32
（4）砖砌地沟不分沟底、沟壁按设计图示尺寸以立方米计算：
（5）石砌护坡按设计图示尺寸以立方米计算。
（6）乱毛石表面处理，按所处理的乱石表面积或延长米，以平方米或延长米计算。
（7）变压式排气道按其断面尺寸套用相应项目，以延长米计算工程量(楼层交接处的混凝土垫块及垫块安装灌缝已综合在子目中，不单独计算)。

## Slide 33
（8）厕所蹲台、小便池槽、水槽腿、花台、砖墩、毛石墙的门窗砖立边和窗台虎头砖、锅台等定额未列的零星项目，按设计图示尺寸以立方米计算，套用零星砌体项目。

## Slide 34
[例3-4]某传达室，砖墙体用Ｍ2.5混合砂浆砌筑，Ｍ1为1000ｍｍ×2400ｍｍ，Ｍ2为900ｍｍ×2400ｍｍ，C1为1500ｍｍ×1500ｍｍ，门窗上部均设过梁，断面为240ｍｍ×180ｍｍ，长度按门窗洞口宽度每边增加250ｍｍ；外墙均设圈梁(内墙不设)，断面为240ｍｍ×240ｍｍ，计算墙体工程量，确定定额项目。
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是预算定额的重要内容。预算定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
预算定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在施工定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
预算定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。

## Slide 35
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是预算定额的重要内容。预算定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
预算定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在施工定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
预算定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。

## Slide 36
解：①外墙工程量＝[(6.00+3.60+6.00+3.60+8.00)×(0.90+1.50+0.18+0.38)-1.50×1.50×6-1.00×2.40-0.90×2.4]×0.24-0.24×0.18×2.00×6-0.24×0.18×1.50-0.24×0.18×1.4=[80.51-13.5-2.4-2.16]×0.24-0.52-0.06-0.04=14.37ｍ3
内墙工程量=[(6.0-0.24+8.0-0.24)×(0.9+1.5+0.18+0.38+0.11)-0.9×2.4]×0.24-0.24×0.18×1.40=[41.51-2.16]×0.24-0.06=9.46ｍ3
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是预算定额的重要内容。预算定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
预算定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在施工定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
预算定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。

## Slide 37
半圆弧外墙工程量=4.00×3.14×(0.90+1.50+0.18+0.38)×0.24
=8.92ｍ3
墙体工程量合计=14.37+9.46+8.92=32.75ｍ3
240ｍｍ混水砖墙(Ｍ2.5混合砂浆) 套3-1-14
定额基价=1455.78元/10ｍ3
②半圆弧墙工程量=8.92ｍ3
弧形砖墙另加工料 套3-1-17
定额基价=50.24元/10ｍ3
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是预算定额的重要内容。预算定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
预算定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在施工定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
预算定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。