## Slide 1
第一节 建筑工程定额的意义、性质及分类
一、定额的概念
建筑工程定额是指在正常的施工条件下，完成一定计量单位的合格产品所必须的劳动力、材料、机械台班和资金消耗的标准数量。
二、定额的性质
1、科学性
4、指导性
5、群众性
6、稳定性
7、时效性
2、系统性
3、统一性

## Slide 2
三、定额的分类
按定额编制
程序和用途
分类
企业定额
消耗量定额
概算定额
概算指标
劳动定额
材料定额
机械定额
时间定额
产量定额
时间定额
产量定额

## Slide 3: 第 二节 基础定额
基础定额是指建筑工程中，按照生产要素，规定的在正常施工条件和合理的劳动组织、合理使用材料及机械等条件下，完成单位合格产品所必须消耗的人工、材料、机械台班的数量标准。它由劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额组成。

## Slide 4: 一、劳动消耗定额
1、劳动定额的概念
劳动消耗定额简称劳动定额或人工定额，它规定在一定生产技术组织条件下，完成单位合格产品所必须劳动消耗量的标准。
劳动定额按其表示形式有时间定额和产量定额两种。
Notes: 全国统一劳动定额与企业内部定额在水平上具有一定的差别。企业应以全国统一劳动定额为标准结合单位实际情况，制定符合本企业实际的企业内部劳动定额，不能完全照搬照套。
时间定额以工日为单位，每一个工日按八小时计算。
时间定额是在实际工作中经常采用的一种劳动定额形式，它的单位单一，具有便于综合、累计的优点。在计划、统计、施工组织、编制预算中经常采用此种形式。
产量定额的单位是以产品计量单位表示，如延长米、平方米、吨、块等。产量定额具有形象化的特点，在工程施工时便于分配任务。
产量定额是根据时间定额计算出来的。其高低与时间定额成反比，两者互为倒数关系。

## Slide 5
（1）时间定额是指在一定的生产技术和生产组织条件下，某工种、某技术等级的工人小组和个人，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间。以工日为单位。
（2）产量定额是指在一定的生产技术和生产组织条件下，某工种、某技术等级的工人小组和个人，在单位时间（工日）内完成合格产品的数量。以产品计量单位表示。
时间定额=
产量定额
1
产量定额=
时间定额
1
Notes: 全国统一劳动定额与企业内部定额在水平上具有一定的差别。企业应以全国统一劳动定额为标准结合单位实际情况，制定符合本企业实际的企业内部劳动定额，不能完全照搬照套。
时间定额以工日为单位，每一个工日按八小时计算。
时间定额是在实际工作中经常采用的一种劳动定额形式，它的单位单一，具有便于综合、累计的优点。在计划、统计、施工组织、编制预算中经常采用此种形式。
产量定额的单位是以产品计量单位表示，如延长米、平方米、吨、块等。产量定额具有形象化的特点，在工程施工时便于分配任务。
产量定额是根据时间定额计算出来的。其高低与时间定额成反比，两者互为倒数关系。

## Slide 6: ２、劳动定额的适用范围及作用
建筑安装工程劳动定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建工程中的工程。
劳动定额的作用主要表现在组织生产和按劳分配两个方面。
（2）劳动定额的作用
（1）劳动定额的适用范围

## Slide 7
具体作用如下：
ａ．是建筑企业内部组织生产、编制施工作业计划的依据；
ｂ．是向施工班组签发施工任务书、考核工效的依据；
ｃ．是企业内部承包中计算人工、实行按劳分配和经济核算的依据；
ｄ．是编制概消耗量定额人工部分的基础。

## Slide 8: （3）劳动定额制定原则
A、劳动定额水平要贯彻“平均先进”原则
B、劳动定额的内容和形式要贯彻“简明适用”原则
C、劳动定额的编制方法要贯彻“专群结合”原则
（4）施工过程的组成
施工过程
复合过程
复合过程
复合过程
工作过程
工作过程
工作过程
工序
工序
工序
操作
操作
操作
动作
动作
动作

## Slide 9
３、工人工作时间分析
工人工作时间分为定额时间和非定额时间两部分。
工人工作时间
定额时间
损失时间
有 效
工 作
时 间
休 息
时 间
不 可 避
免 中 断
时 间
停 工
损 失
时 间
多 余
和偶然
损失时间
违反劳动
纪律损失
时 间
基本
工作
时间
准备
与结束
时间
因施工
本身原因
的停工
非施工
本身原因
的停工
辅助
工作
时间
Notes: 定额时间是指为完成某一部分建筑产品所必须消耗的工作时间。包括准备与结束时间、作业时间（基本时间＋辅助时间）、作业宽放时间（技术性宽放时间＋组织性宽放时间）、个人生理需要与休息宽放时间。
ａ．准备与结束时间：指工人在工作开始前的准备工作（如研究图纸、接受技术交底、领取工具等）和下班前或任务完成后的结束工作（如工具清理、工作地点的清理等）。
ｂ．作业时间：指工人直接完成某项产品所必须消耗的基本工作时间（如运灰、抹灰等）和为完成基本工作而需要的辅助工作时间（如弹线、洒水等）。
ｃ．作业宽放时间：是指在施工中技术操作及施工组织本身的特点所必须的中断时间（如司机等待装货时间）。
ｄ．个人生理需要与休息宽放时间：是指工人为了恢复体力所必需的休息，以及工人生理需要（如喝水、小便等）所消耗的时间。
非定额时间是指非生产必须的工作时间（损失时间）。包括多余和偶然工作损失时间、停工损失时间和违反劳动纪律的损失时间。
ａ．多余和偶然工作损失时间：指在正常施工条件下不应发生的（如返工时间）或意外因素所造成的时间消耗（如手推车倾倒、扶车等时间）。
ｂ．停工损失时间：指工作班内工人停止工作而造成的工时损失。包括施工本身原因的停工（如停工待料）和非施工本身原因的停工（如气候突变、停水、停电等）。
ｃ．违反劳动纪律的损失时间：指工人迟到、早退、擅自离开工作岗位、工作时间闲谈等影响工作的时间。也包括个别人违反劳动纪律而影响其他工人无法工作的工时损失。

## Slide 10
ａ．《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量检验评定标准》；
ｂ．《土木建筑工人技术等级标准》；
ｃ．《建筑安装工人安全技术操作规程》和企业有关安全规定；
ｄ．现行建筑材料产品质量标准；
ｅ．有关定额测定和统计资料。
劳动定额制定的基本方法通常有经验估算法、统计分析法、比较类推法和技术测定法四种。
５、劳动定额制定的基本方法
４、劳动定额编制的依据
Notes: ａ．经验估算法：一般是根据定额人员，生产管理技术人员和老工人的实践经验，并参照有关技术资料，通过座谈讨论、分析研究和计算而制定定额的方法。这种方法的优点是：制定定额简单，工作量少，时间短，不需要具备更多的技术条件。缺点是：定额受估工人员的主观因素影响大，技术数据不足，准确性差。此种方法只适用于批量小，不易计算工作量的生产过程。
ｂ．统计分析法：它是根据一定时期内生产同类产品各工序的实际工时消耗和完成产品数量的统计，经过整理分析制定定额的方法。其优点是：方法简单，比经验估算法有较多的统计资料为依据。缺点是：原有统计资料不可避免地包含着一些偶然因素，以致影响定额的准确性。此种方法适用于生产条件正常，产品稳定，批量大，统计工作健全的生产过程定额的制定。
ｃ．比较类推法：也称典型定额法。是以同类型产品定额项目水平或技术测定的实耗工时为标准，经过分析比较，类推出同一组定额中相邻项目定额水平的方法。这种方法简单，工作量少，只要典型定额选择恰当，切合实际，具有代表性，类推出的定额水平一般比较合理。如果典型选择不当，整个系列定额都会有偏差。这种方法适用于定额测定较困难，同类型项目产品品种多，批量少的施工过程。
ｄ．技术测定法：是在正常的施工条件下，对施工过程各工序工作时间的各个组成要素，进行工作日写实，测定观察，分别测定每一工序的工时消耗，然后通过测定的资料进行分析计算来制定定额方法。它是一种典型的调查研究方法。其优点是：通过测定可以获得制定定额工作时间消耗的全部资料，有充分的依据，准确度较高，是一种科学的方法。缺点是：定额制定过程比较复杂，工作量较大，技术要求高，同时还需要做好工人思想工作。这种方法适用于新的定额项目和典型定额项目的制定。

## Slide 11
６、全国统一劳动定额的内容
由建设部组织制定的《建筑安装工程劳动定额》、 《建筑装饰 工程劳动定额》作为推荐性行业标准，业经劳动部审查批准，于1994年发布，实施日期为1995年1月1日。它适用于一般工业、民用建筑新建、扩建、改建和装饰工程的施工管理。其主要内容包括：文字说明、时间定额标准表、附录三部分。
ａ．文字说明：文字说明主要包括：适用范围、引用标准和有关规定。
ｂ．时间定额标准表：时间定额标准表是定额的核心部分，规定了分项工程工作内容和单位合格产品的用工标准。
ｃ．附录：附录主要包括施工方法、施工用料、质量要求、其他规定及说明、名词别称或解释及有关示意图。
Notes: 适用范围阐述了本系列标准的适用范围及其作用。引用标准主要内容有：劳动定额标准术语，工时消耗分类，代号和标准时间构成，采用的施工及验收规范。其它有关规定主要包括：工作内容，定额时间构成，定额的概念，工程量计算规则，水平运输和垂直运输加工的规定，建筑物高度和高层建筑加工的规定，其他具体规定说明。
标准表下面一般都有附注说明，是对定额项目调整的说明和有关补充规定。
在使用定额时，应全面学习和掌握定额内容，灵活运用定额表的项目。现摘录《建筑装饰工程劳动定额》抹灰工程表21，水刷石定额表（见表4-1）。 并说明定额表的形式、项目的划分、工作内容及其使用方法等。

## Slide 12
项目 | 墙面及墙裙 |  | 柱 |  |  | 遮阳板（垂直） | 序号
 | 分格 | 不分格 | 方柱 |  | 圆形、 多边形 |  | 
 |  |  | 分格 | 不分格 |  |  | 
综合 | 3.020 | 2.530 | 4.290 | 3.430 | 4.850 | 4.850 | 一
抹水刷石 | 2.470 | 1.990 | 3.500 | 2.740 | 3.880 | 3.880 | 二
运砂浆 | 0.319 | 0.319 | 0.451 | 0.411 | 0.582 | 0.582 | 三
调制砂浆 | 0.226 | 0.225 | 0.342 | 0.247 | 0.388 | 0.388 | 四
编号 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 
水刷石 表2-1
工作内容：包括清扫、刮底、弹线、嵌条、配色、筛色粉、抹面、
起线、刷石、压实等全部操作过程。 工日/10ｍ2
注：根据表2-1水刷石分项定额表所示，可知水刷石墙面分格（156项），综合时间定额为3.020工日/10ｍ2；抹水刷石为2.470工日/10ｍ2；运砂浆为0.319工日/10ｍ2； 调制砂浆为0.226工日/10ｍ2。

## Slide 13
该工程每天需要人数=1 001.13÷25≈40人
７、劳动定额的应用
劳动定额的应用非常广泛，下面举例说明劳动定额在生产计划中的一般用途。
[例2-1] 某工程有79ｍ2水刷石墙面（分格），每天有12名工人在现场施工。 试计算完成该工程所需施工天数。
[解]完成该工程所需劳动量＝3.02×7.9=23.86工日
需要的天数=23.86÷12≈2天
[例2-2] 某住宅工程有水刷石墙面（分格）3 315ｍ2，计划25天完成任务，问安排多少人才能完成该项任务。
[解]该工程所需劳动量＝331.5×3.02=1 001.13工日

## Slide 14
三、材料消耗定额
１、材料消耗定额的概念
材料消耗定额是指在节约与合理使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的一定规格的建筑材料、半成品或构配件的数量标准。
它包括材料的净用量和必要的工艺性损耗数量。
材料的消耗量＝材料的净用量＋材料损耗量
材料的损耗量＝材料净用量×材料损耗率
２、制定材料消耗定额的基本方法
观测法、试验法、统计法、计算法
材料的损耗量与材料的净用量之比的百分数为材料的损耗率。
Notes: 材料的损耗率是通过观测和统计得到，通常由国家有关部门确定。
材料消耗定额不仅是实行经济核算，保证材料合理使用的有效措施；而且是确定材料需用量，编制材料计划的基础；同时也是定额承包和限额领料，考核和分析材料使用情况的依据。
ａ．观测法：观测法是在节约和合理使用材料条件下，用来观察、测定施工现场中材料定额的方法。用这种方法拟定难以避免的损耗数量最为适宜，因为该部分数值用统计和计算方法是不可能得到的。
ｂ．试验法：试验法是指在实验室中进行实验和测定，确定材料消耗定额的方法。它只适用于在实验室条件下，测定混凝土、沥清、砂浆、油漆等材料消耗。另外还要考虑实验室和现场之间差别的影响。
ｃ．统计法：统计法是通过对现场用料的大量统计资料进行计算，以拟定材料消耗定额的方法。此法简单易行，不需组织专人观测和试验，但不能分别确定材料净用量和材料损耗量，其准确程度受统计资料的限制和实际使用材料的影响，存在较大的片面性。
ｄ．计算法：计算法是根据建筑材料、施工图纸等，用理论计算材料消耗定额的一种方法。这种方法主要适用于制定有一定规格尺寸的块、板类材料的消耗定额。

## Slide 15
四、机械台班消耗定额
机械台班消耗定额，简称机械台班定额。它是指施工机械在正常的施工条件下，合理地均衡地组织劳动和使用机械时，该机械在单位工日内的生产效率。
机械台班定额按其表现形不同可分为机械时间定额和机械产量定额两种。
１、机械时间定额
机械时间定额是指在合理的劳动组织与合理使用机械条件下，生产某一单位合格产品所必须消耗的机械台班数量。
２、机械产量定额
机械产量定额是指在合理的劳动组织与合理使用机械条件下，规定某种机械在单位时间（台班）内，必须完成合格产品的数量。
机械时间定额与机械产量定额互为倒数关系。
Notes: 机械时间定额计量单位用“台班”表示，一个台班按8h计算。它既包括机械本身的工作，又包括使用该机械的工人的工作。
产量定额其计量单位是以产品的计量单位来表示的。
机械台班定额标志机械生产率的水平，同时反映施工机械管理水平和机械施工水平。是编制机械需用量计划、考核机械效率和签发施工任务书、评定超产奖励等依据。

## Slide 16
五、企业定额的内容及应用
１、企业定额的内容和形式
企业定额一般由文字说明、定额项目表及附录三部分组成。
ａ．文字说明：主要包括总说明、分册说明和章、节说明。
ｂ．定额项目表：定额项目表是分节定额中的核心部分和主要内容。
定额表主要包括工作内容、分项工程名称、定额单位、定额表及附注等，见表2-2。
ｃ．附录：一般放在定额分册后面，包括有关名词解释、图示、做法及有关参考资料。如材料消耗计算表，砂浆、混凝土配合比表及计算公式等。
Notes: 总说明主要说明定额的编制依据、适用范围、用途、工程质量要求，有关综合性工作内容及有关规定和说明。
分册和分章节说明，主要说明本册、章、节定额的工作内容、施工方法，有关规定及说明、工程量计算规则等。
工作内容是说明该分项工程所包括的主要工作内容。单位为该分项工程单位。定额表是由定额编号、定额子目名称、工料机械消耗指标组成。
附注一般列在定额表的下面，主要是根据施工内容及条件变动，规定人工、材料、机械定额用量的凋整。一般采用乘系数和增减工料的方法来计算，附注是对定额表的补充。

## Slide 17
编号 | 项 目 |  |  | 人 工 |  |  | 水泥 | 砂子 | 石渣 | 107胶 | 甲基硅 醇钠
 |  |  |  | 综合 | 技工 | 普工 | kg |  |  |  | 
147 | 墙 面 墙 裙 |  |  | 2.62 | 2.08 | 0.54 | 92 | 324 | 60 |  | 
148 | 砼 墙 面 | 不 打 底 | 干粘石 | 1.85 | 1.48 | 0.37 | 53 | 104 | 60 | 0.26 | 
149 |  |  | 机喷石 | 1.85 | 1.48 | 0.37 | 49 | 46 | 60 | 4.25 | 0.4
150 | 柱 |  | 方柱 | 3.96 | 3.10 | 0.86 | 96 | 340 | 60 |  | 
151 |  |  | 圆柱 | 4.21 | 3.24 | 0.97 | 92 | 324 | 60 |  | 
152 | 窗盘心 |  |  | 4.05 | 3.11 | 0.94 | 92 | 324 | 60 |  | 
干粘石 表2-2
工作内容：包括清扫、打底、弹线、嵌条、筛洗石渣、配色、抹光、起线、粘石等 单位：10ｍ2
附注:１．墙面（裙）、方柱以分格为准，不分格者，综合时间定额乘0.85。
２．窗盘心以起线为准，不带起线者，综合时间定额乘0.8。

## Slide 18
２、企业定额的应用
ａ．直接套用：当工程项目的设计要求、施工条件及施工方法与定额项目表的内容、规定完全一致时，可以直接套用定额。
[例2-3] 某宿舍楼砖外墙干粘石（分格），按企业定额工程量计算规则计算，干粘石工程量为2200ｍ2，试计算其工料数量。
[解]工料数量为：
劳动工日用量=220×2.62=576.40工日
水泥用量=220×92=20 240kg
砂子用量=220×324=71 280kg
石子用量=220×60=13 200kg
Notes: 要正确使用企业定额，首先应熟悉定额总说明，册、章、节说明及附注等有关文字说明的部分，以便了解定额使用的有关规定。另外还要掌握工程量计算规则、施工操作方法、项目的工作内容及调整的规定要求等。企业定额一般可直接套用，但有时需要调整换算后才能套用。

## Slide 19
[例2-4]某工程按企业定额工程量计算规则计算，墙裙干粘石（不分格）面积为320ｍ2，试计算其工料数量。
[解]由表2-2查得定额编号为147项，附注1规定：墙面（裙）、方柱以分格为准， 不分格者，综合时间定额乘以0.85。做法与规定不同需要调整，其工料数量为：
劳动工日用量＝32×2.62×0.85=71.26工日
水泥用量=32×92=2 944kg
砂子用量=32×324=10 368kg
石子用量=32×60=1 920kg
ｂ．调整换算：当工程设计要求、施工条件及施工方法与定额项目的内容及规定不完全相符时，应按规定调整换算。调整的方法一般采用系数调整和增减工日、材料数量调整。

## Slide 20
第三节 建筑工程消耗量定额
一、消耗量定额的概念、性质和作用
1、消耗量定额的概念
消耗量定额是完成一定计量单位的合格产品所消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。
2、消耗量定额的性质
消耗量定额是由国家或其授权单位统一组织编制和颁发的一种法令性指标（即统一量）。
Notes: 有关部门必须严格执行，不得任意变动。消耗量定额中各项指标是国家允许建筑企业在完成工程任务时工料消耗的最高限额，也是国家提供的物质资料和建设资金的最高限额，从而使建筑工程有一个统一核算尺度，对基本建设实行计划管理和有效的经济监督。

## Slide 21
3、消耗量定额的作用
１）是编制建筑工程预算，确定工程造价，进行工程竣工结算的依据；
２）是编制招标标底，投标报价的基础资料；
３）是建筑企业贯彻经济核算制，考核工程成本的依据；
４）是编制地区单位估价表和概算定额的基础；
５）是设计单位对设计方案进行技术经济分析比较的依据。
Notes: 有关部门必须严格执行，不得任意变动。消耗量定额中各项指标是国家允许建筑企业在完成工程任务时工料消耗的最高限额，也是国家提供的物质资料和建设资金的最高限额，从而使建筑工程有一个统一核算尺度，对基本建设实行计划管理和有效的经济监督。

## Slide 22
二、消耗量定额的编制原则和依据
1、消耗量定额的编制原则
ａ．定额的水平应符合平均合理的原则；
ｂ．定额的内容和形式应符合简明适用的原则；
ｃ．定额的编制应符合集中领导和分级管理的原则。
Notes: 消耗量定额的编制工作，实际上是一种立法工作。在编制时应根据党和国家对经济建设的要求，贯彻勤俭建国的方针，坚持既要结合历年定额水平，也要照顾实际情况，还要考虑发展趋势，使消耗量定额符合客观实际。消耗量定额的编制应遵循以下原则：

## Slide 23
2、消耗量定额的编制依据
ａ．现行的企业定额和全国统一建筑工程基础定额；
ｂ．现行的设计规范、质量评定标准和安全操作规程；
ｃ．通用标准图集和定型设计图纸，有代表性的设计图集；
ｄ．新技术、新结构、新材料和先进经验资料；
ｅ．有关科学实验、技术测定、统计分析资料；
ｆ．现行的人工工资标准，材料预算价格和施工机械台班单价；
ｇ．现行的消耗量定额及其编制的基础资料和有代表性的补充单位估价表。
Notes: 消耗量定额的编制工作，实际上是一种立法工作。在编制时应根据党和国家对经济建设的要求，贯彻勤俭建国的方针，坚持既要结合历年定额水平，也要照顾实际情况，还要考虑发展趋势，使消耗量定额符合客观实际。消耗量定额的编制应遵循以下原则：

## Slide 24
如果物体的长、宽、高都变化不定（如挖土、砼等）应以ｍ3为计量单位。 有时还可以采用个、根、组、套等为计量单位，如金属字和卷闸门电动装置。在ｍ、ｍ2、ｍ3等单位中，以ｍ为单位计算最简单。所以，在保证定额的准确性的前题下，能简化尽量简化。定额单位确定以后，在列定额表时，一般都采用扩大单位，以10为倍数， 以保证定额的准确度要求。
三、消耗量定额计量单位的确定
１、消耗量定额计量单位的确定原则
凡物体的截面有一定形状和大小，只是长度有变化（如管道、电线、木扶手、装饰线等）应以ｍ为计量单位。
当物体的厚度一定，只是长度和宽度有变化（如楼地面、墙面、门窗等）应以ｍ 2（投影面积或展开面积）为单位计算。

## Slide 25
２、工、料、机械计量单位及小数位数的取定
项目 | 单位 | 保留位数 | 项目 | 单位 | 保留位数
人工 | 工日 | 2 | 机械 | 台班 | 2
木材 | ｍ3 | 3 | 面砖 | 块 | 0
水泥 | kg | 0 | 砂浆 | ｍ3 | 2
混凝土 | ｍ3 | 2 | 钢材 | kg | 2
人民币 | 元 | 2 | 其它 |  | 2
表2-3

## Slide 26
四、消耗量定额消耗指标的确定
１、人工消耗指标的内容
ａ．基本用工：它是指完成子项工程的主要用工量。如铺地砖工程中的铺砖、调制砂浆、运地砖、运砂浆的用工量。
ｂ．辅助用工：它是指在现场发生的材料加工等用工。如筛砂子、选地砖等增加的用工。
ｃ．超运距用工：它是指消耗量定额中材料及半成品的运输距离超过劳动定额规定的运距时所需增加的工日数。
ｄ．人工幅度差：它是指在劳动定额中未包括，而在正常施工中又不可避免的零星用工因素。这些因素不单独计算，而是综合增加一个幅度系数。国家现行定额规定人工幅度差系数为10％。
Notes: 人工、材料和机械台班消耗指标，是消耗量定额的重要内容。消耗量定额水平的高低主要取决于这些指标的合理确定。
消耗量定额是一种综合性定额，是以复合过程为标定对象，在企业定额的基础上综合扩大而成。在确定各项指标前，应根据编制方案所确定的定额项目和已选定的典型图纸，按定额子目和已确定的计算单位，按工程量计算规则分别计算工程量，在此基础上再计算人工、材料和机械台班的消耗指标。
消耗量定额中人工消耗指标中包括了各种用工量。有基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差四项，其中后三项综合称为其他用工。

## Slide 27
2、人工幅度差包括的因素：
(a)各专业工种之间的工序搭接及有关工程之间的交叉、配合中不可避免的停工时间；
(b)施工机械在场内变换操作地点及在施工过程中的临时停水、 停电所发生的不可避免的间歇时间；
(c)施工过程中水电维修用工；
(d)工程验收等工程质量检查影响的操作时间；
(e)操作地点转移影响的操作时间；
(f)工种之间交叉作业造成的不可避免的剔凿、修复、清理等用工；
(g)不可避免的少量零星用工。

## Slide 28
3、材料消耗指标的内容
（1）材料消耗指标的构成：材料消耗指标包括构成工程实体的材料消耗，工艺性材料损耗和非工艺性材料损耗三部分。
(a)直接构成工程实体的材料消耗是材料的有效消耗部分，即材料的净用量。
(b) 工艺性材料损耗是材料在加工过程中的损耗（如边角余料）和施工过程中的损耗（如落地灰等）。
(c)非工艺性损耗，如材料保管不善、大材小用、材料数量不足和废次品损耗等。
消耗量定额中的损耗量包括工艺性损耗和非工艺性损耗两部分。
Notes: 前两部分构成工艺消耗定额，企业定额即属此类。加上第三部分，即构成综合消耗定额，消耗量定额即属此类。

## Slide 29
4、材料消耗指标的确定
(1)主要材料——是指构成工程实体的大宗性材料。
消耗量定额中的材料消耗指标包括主要材料、辅助材料、周转性材料和其他材料四项。
(2)辅助材料——也是直接构成工程实体，但比重较少的材料。
(3)周转性材料——是指在施工中能反复周转使用的工具性材料。
(4)其他材料——是指在工程中用量不多，价值不大的材料。
请同学回答问题：下列材料属于哪类材料？
水泥
地板砖
脚手架扣件
水
玻璃
靠尺板
线绳
挡土板
松香水
中砂
防火漆
麻刀
Notes: 主要材料消耗量一般以企业定额中的材料消耗定额为计算基础。如果某些材料没有材料消耗定额，应当选择合适的计算分析方法，求出所需要的定额。
辅助性材料如水磨石地面嵌条等。可以采取相应的方法计算或估算，列入定额内。
周转性材料如模板、 脚手架等。消耗量定额中的周转性材料是按多次使用，分次摊销的方法进行计算的。
其他材料费可用估算等方法计算其用量后，合并为一个“其他材料费”的项目，以元表示之。
施工用水应确定于定额内。水是一项很重要的建筑材料，消耗量定额中应列有水的用量指标。消耗量定额中的用水量，可以根据配合比和实际消耗计算或估算。

## Slide 30
5、机械台班消耗指标的内容
消耗量定额中机械台班消耗指标，是以台班为单位进行计算的，每个台班为8h。定额机械化水平，应以多数施工企业采用和已推广的先进设备为标准。
6、机械幅度差包括的因素
ａ．施工中作业区之间的转移及配套机械相互影响的损失时间；
ｂ．在正常施工情况下机械施工中不可避免的工序间歇；
ｃ．工程结束时工作量不饱满所损失的时间；
ｄ．工程质量检查和临时停水停电等引起机械停歇时间；
ｅ．机械临时维修、小修和水电线路移动所引起的机械停歇时间。
大型机械的机械的幅度差系数一般取1.3左右。
Notes: 编制消耗量定额时，以统一劳动定额中各种机械台班产量为基础进行计算，还应考虑在合理的施工组织设计条件下机械的停歇因素，增加一定的机械幅度差。
垂直运输用的塔吊、卷扬机及砂浆搅拌机、磨石机等由于是按小组配用，以小组产量计算机械台班数量，不另增加机械幅度差。

## Slide 31
ａ．定额的适用范围、指导思想及作用；
ｂ．定额编制原则、依据及性质；
ｃ．定额人工编制的依据、水平和已考虑的其他因素；
ｄ．定额所采用的材料规格、材质标准、允许换算的原则；
ｅ．定额考虑的机械、脚手架、超高费的范围；
ｆ．关于人工、材料、机械及费用的一般规定。
五、消耗量定额手册内容
消耗量定额手册主要由目录、总说明、分部说明、定额项目表及有关附录组成。
１、定额总说明
定额总说明主要说明各分部工程的共性问题和有关的统一规定，对各章都起作用。主要包括以下内容：

## Slide 32
2、分部说明
该部分主要介绍了分部工程所包括的主要项目内容，编制中有关问题的说明，定额允许换算和不得换算及允许增减系数的一些规定，特殊情况的处理方法等。它是定额手册的重要部分，是执行定额和进行工程量计算的基础，必须全面掌握。
3、定额项目表
定额项目表是消耗量定额的主要组成部分，一般由工作内容（分项说明）、定额单位、项目表和附注组成。（见表）
4、定额附录（附表）
定额手册最后是附录（附表），它是配合定额使用的不可缺少的重要组成部分，主要包括各种半成品配合比表、装饰材料预算价格表及机械台班单价表等资料，有时还设附件图等，供定额换算、补充使用。
Notes: 工作内容是说明该分项中所包括的主要内容，对次要内容一般不写。该说明一般列在定额项目表的表头左上方。
定额单位一般列在表头的右上方，一般为扩大单位，如10ｍ3、100ｍ2、100ｍ等。
定额项目表是定额的主体部分，其竖向排列为定额编号、项目名称、基价、人工费、材料费、机械费，以及人工、材料和机械消耗量指标；横向排列着项目名称、单位、数量等。用于直接费计算、换算定额单价和工料分析等。
附注在定额项目表的下方，主要说明设计与定额不符时，子项工程进行调整的方法。