## Slide 1: 第一节 建筑工程量计算规则总则
一、为统一山东省建筑工程工程量的计算，特制定本规则。工程量计算规则是对工程消耗数量的计算做出的有关规定。即设计文件中的可读数量和施工技术措施方案可计算的量，套用消耗定额或企业定额，就可计算出人工、材料、机械消耗数量。
二、凡在我省行政区域内一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程计价活动中的工程量计算，应依据本规则。
三、本规则可与《山东省建筑工程消耗量定额》配套使用。除第八章有综合项外，全部定额项目都为单项。
四、工程量计算除依据本规则及《山东省建筑工程消耗量定额》有关规定外，尚应依据以下文件：
(一） 经审定的施工设计图纸及其说明。
(二） 经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。
(三） 经审定的其他有关技术经济文件。

## Slide 2
五、本规则的计算尺寸，以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外，工程量的计量单位应按以下规定计算：
（一） 以体积计算的为立方米(ｍ3)。
（二） 以面积计算的为平方米(ｍ2)。
（三） 以长度计算的为米(ｍ)。
（四） 以重量计算的为吨或千克(t或kg)。
(五）以件(个或组)计算的为件(个或组)。
六、汇总工程量时，其准确度取值：
立方米、平方米、米取小数点后两位；吨取小数点后三位；千克、件取整数。

## Slide 3
第二节 建筑工程消耗量定额总说明
一、《山东省建筑工程消耗量定额》(以下简称本定额)是在《全国统一建筑工程基础定额》的基础上，依据国家现行有关工程建设标准，结合我省的实际情况编制的。本定额共分十章，包括：土石方工程；地基处理与防护工程；砌筑工程；钢筋及混凝土工程；门窗及木结构工程；屋面防水、保温及防腐工程；金属结构制作工程；构筑物及其他工程；装饰工程；施工技术措施项目。共有3508条子目，比96年定额增加了900余条。

## Slide 4
二、本定额适用我省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程及新建装饰工程。二次装修工程、300ｍ2以内的零星添建工程仍执行修缮定额。
三、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需人工、材料、机械台班消耗量的标准；是编制招标标底的依据；是编制施工图预算，确定工程造价以及编制概算定额、估算指标的基础。

## Slide 5
四、本定额是按照正常的施工条件，合理的施工工期、施工组织设计编制的，反映社会平均消耗水平。并将设计文件内容和施工技术措施内容分开，以便市场竞争和成本控制。
五、本定额中人工工日消耗量以85年《全国建筑安装工程统一劳动定额》为基础计算，内容包括：基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差。人工工日不分工种、技术等级，以综合工日表示。

## Slide 6
六、本定额中材料消耗：
(一)本定额材料(成品、半成品、配件等)按符合质量标准和设计要求的合格产品确定。
(二)本定额包括主要材料、辅助材料及其他材料。其他材料以占材料费百分比表示。施工用周转材料已在相应定额中列出一次性摊销数量。
(三)本定额中包括材料施工损耗、材料(成品、半成品、配件等)从工地仓库至加工地点或操作地点的运输损耗等。其损耗率一般控制在2%以内。

## Slide 7
七、本定额中机械消耗：
(一)本定额机械台班消耗量包括机械台班消耗量和机械幅度差。以不同种类的机械分别表。
(二)本定额中其他机械(超高机械增加中的其他机械降效除外)以占机械费百分比表示。
(三)大型机械安拆及场外运输，按《山东省建筑工程费用项目构成及计算规则》中的有关规定计算。

## Slide 8
八、本定额的工作内容仅对其主要施工工序进行了说明，次要工序虽未说明，但均已包括在定额中。
九、本定额中凡注有“×××以内”或“×××以下”者，均包括“×××”本身；凡注有“×××以外”或“×××以上”者，则不包括“×××”本身。
十、定额编号是按章节项三符号编制的。定额单位除金属项目以吨为单位外，其他均以10为计量单位。

## Slide 9
第三节 建筑工程价目表说明
一、《山东省建筑工程价目表》（以下简称价目表）是依据《山东省建筑工程消耗量定额》中的人工、材料、机械台班消耗数量，计入现行人工、材料、机械台班单价计算而成。
二、本价目表中的项目名称、编号与《山东省建筑工程消耗量定额》相对应，使用时与《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省建筑工程费用项目构成及计算规则》配套使用。

## Slide 10
四、本价目表是计取各项费用的基础，解决了因市场价造成取费基数不平的衡问题。价目表的更新和费率的调整双管齐下，信息材料价、价目表基价的动态管理，实行政府对工程造价的宏观控制和提供市场价格信息服务。
三、本价目表是编制建筑工程招标标底的依据，是发承包双方确定合同价、编制工程预算时的参考。价目表对市场具有一定的指导意义。

## Slide 11
五、本价目表中的人工工日单价按28元计入。
八、本价目表中的材料单价及机械台班单价取定表见附录。
六、本价目表中的材料单价，是以我省现行价格为基础取定的。
七、本价目表中的施工机械台班单价，是根据我省现行的机械设备、动力燃料单价及有关规定，按照《山东省统一机械台班费用编制规则》计算而成。大型机械安拆及场外运费，按《山东省统一机械台班费用编制规则》的规定计算。

## Slide 12
第四节 建筑工程费用项目组成及计算规则总说明
一、根据建设部、财政部《关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知《建标[2003]206号》和省建设厅、省财政厅《关于印发山东省建筑安装工程费用项目组成的通知(鲁建标字[2004]3号)》，为统一我省建筑工程费用计算程序并发布我省建筑工程费率，制定本规则。

## Slide 13
二、本规则适用于山东省行政区域内一般工业与民用建筑、装饰装修工程的新建、扩建和改建工程的计价活动，与《山东省建筑工程消耗量定额》及2006年版《山东省建筑工程价目表》配套使用。
三、建筑工程计价活动包括编制施工图预算、招标标底，投标报价和签订施工合同价以及确定工程竣工结算等内容。

## Slide 14
四、规费中的社会保障费，按省政府鲁政发[1995]101号和省政府办公厅鲁政办发[1995]77号文件规定（劳动保险费按建安工程费的2.6%计取），在工程开工前由建设单位向建筑企业劳保机构交纳。企业在投标报价时，不包括该项费用。在编制工程预(结)算时，仅将其作为计税基础。
五、规费中的安全施工费，在工程发包时，按规定计算出费额，在工程造价中列为暂定金额；工程施工时，由工程发包单位、市建筑安全监督机构、工程造价管理机构对施工现场设置的安全设施内容进行确认，并由市工程造价管理机构核定其费用，作为工程结算的依据。

## Slide 15
六、企业管理费费率、利润率和部分措施费率按不同的工程类别确定。
七、工程量清单计价可参照本规则公布的相应费率。
八、本规则中工程费用计算程序是建筑、装饰装修工程计价活动的依据，其中，实行定额计价方式，执行计算程序(一)；实行工程量清单计价方式，执行计算程序(二)。
工程费用计算程序中的各种费率(规费、税金除外)是计价活动的参考。

## Slide 16
第五节 建筑面积计算规则
《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准，编号为GB/T50353-2005，自2005年7月1日起实施。本规范是在1995年建设部发布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的基础上修订而成的。为满足工程造价计价工作的需要，本规范在修订过程中充分反映出新的建筑结构和新技术等对建筑面积计算的影响，考虑了建筑面积计算的习惯和国际上通用的做法，同时与《住宅设计规范》和《房产测量规范》的有关内容做了协调。

## Slide 17
本规范主要内容有总则、术语、计算建筑面积的规定。为便于准确理解和应用本规范，对建筑面积计算规范的有关条文进行了说明。
本规范由建设部负责管理，建设部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。

## Slide 18
一、总则
1.为规范工业与民用建筑工程的面积计算，统一计算方法，制定本规范。
2.本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。
3.建筑面积计算应遵循科学、合理的原则。
4.建筑面积计算除应遵循本规范，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

## Slide 19
二、术语的定义或涵义
1.层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
2.自然层是指按楼板、地板结构分层的楼层。
3.架空层是指建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。
4.走廊是指建筑物的水平交通空间。
5.挑廊是指挑出建筑物外墙的水平交通空问。
6.檐廊是指设置在建筑物底层出檐下的水平交通空何。

## Slide 20
7.回廊是指在建筑物门厅、大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。
8.门斗是指在建筑物出入口设置的起分隔、挡风、御寒等作用的建筑过渡空间。
9.建筑物通道是指为道路穿过建筑物而设置的建筑空问。
10.架空走廊是指建筑物与建筑物之何，在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。
11.勒脚是指建筑物的外墙与室外地面或散水按触部位墙体的加厚部分。

## Slide 21
13.围护性幕墙是指直接作为外墙起围护作用的幕墙。
14.装饰性幕墙是指设置在建筑物墙体外起装饰作用的幕墙。
15.落地橱窗是指突出外墙面根基落地的橱窗。
16.阳台是指供使用者进行活动和晾硒衣物的建筑空间。
17.眺望间是指设置在建筑物顶层或挑出房间的供人们远眺或观察周围情况的建筑空间。
18.雨篷是指设置在建筑物进出口上部的遮雨、遮阳篷。

## Slide 22
19.地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下室。
20.半地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2者为半地下室。
21.变形缝是指伸缩缝（温度缝）、沉降缝和抗震缝的总称。
22.永久性顶盖是指经规划批准设计的永久使用的顶盖。
23.飘窗是指为房问采光和美化造型而设置的突出外墙的窗。
24.骑楼是指楼层部分跨在人行道上的临街楼房。
25.过街楼是指有道路穿过建筑空间的楼房。

## Slide 23
三、计算建筑面积的规定
1.单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，并应符合下列规定：
（1）单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1/2面积。
（2）利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积：净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积；净高不足1.20m的部位不应计算面积。

## Slide 24
6.坡地的建筑物吊脚架空层、探基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2.20m及以上的部位应计算全面积；层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层，应按其利用部位水平面积的l/2计算；设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。

## Slide 25
19.有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。

## Slide 26
20.高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。