## Slide 1
第一节 屋面及防水工程

## Slide 2
屋面及防水工程量清单共分3个分项工程清单项目，即瓦、型材屋面，屋面防水，墙、地面防水、防潮。适用于建物屋面和墙、地面防水工程。

## Slide 3
一、配套定额相关规定
1．粘土瓦、水泥瓦屋面板或椽子挂瓦条上铺设项目，工作内容只包括铺瓦、安脊瓦，瓦以下的木基层要套用“木结构”有关项目。
2．西班牙瓦、英红瓦，定额中工作内容包括调制砂浆、铺瓦、绑扎铁丝固定及清扫瓦面。脊瓦铺设均单列项目。
3、设计屋面材料规格与定额规格(定额未注明具体规格的除外)不同时，可以换算，其他不变。
调整用量=[设计实铺面积／(单页有效瓦长×单页有效瓦宽)]×(1+损耗率)
单页有效瓦长、单页有效瓦宽=瓦的规格－规范规定的搭接尺寸水泥瓦或黏土瓦若穿铁丝钉元钉，每10ｍ2增加1.1工日，镀锌低碳钢丝22#0.35kg，元钉0.25kg。

## Slide 4
4、彩钢压型板屋面檩条，定额按间距1～1.2ｍ编制，设计与定额不同时，檩条数量可以换算，其他不变。
调整用量=设计每平方米檩条用量×10ｍ2×(1十损耗率)，损耗率按3％计算。
5．石棉瓦屋面、镀锌铁皮屋面，工作内容包括檩条上铺瓦、安脊瓦，但檩条的制作、安装不包括在定额内，制作及安装另套用相应项目。彩钢压型板屋面，檩条已包括在定额内，不另计算。
6．屋面找平层，执行装饰工程楼地面找平相应子目。

## Slide 6
等两坡屋面工程量＝（房满外宽度＋外檐宽度×2）×外檐总长度×延尺系数
等四坡屋面=（两斜梯形水平投影面积＋两斜三角形水平投影面积）×延尺系数
或：等四坡屋面＝屋面水平投影面积×延尺系数
等两坡正斜脊工程量＝外檐总长度＋两外檐之间总宽度×延尺系数×山墙端数
等四坡正斜脊工程量＝外檐总长度－外檐总宽度＋外檐总宽度×隅延尺系数×2

## Slide 7
注：1、A＝A＇，且S＝0时，为等两坡屋面；
A＝A＇＝S时，等四坡屋面；
2、屋面斜铺面积＝屋面水平投影面积×C；
3、等两坡屋面山墙泛水斜长：A×C；
4、等四坡屋面斜脊长度：A×D。

## Slide 8
[例]某工程如图所示，屋面板上铺水泥大瓦，计算工程量，确定定额项目。
解：瓦屋面工程量＝（6.00＋0.24＋0.12×2）×(3.6×4＋0.24)×1.118＝106.06ｍ2
屋面板上铺水泥瓦 套6-1-4
定额基价＝62.89元/10ｍ2

## Slide 9
10、琉璃瓦屋面的琉璃瓦脊、檐口线，按设计图示尺寸，以米计算。设计要求安装勾头(卷尾)或博古(宝顶)等时，另按个计算。
宝顶
垂脊
钩头瓦
滴水瓦

## Slide 10
11．屋面木基层是指屋架上弦以上至屋面瓦以下的结构部分。

## Slide 11
12．屋面板制作、檩木上钉屋面板、油毡挂瓦条、钉椽板项目按屋面的斜面积计算。天窗挑檐重叠部分按设计规定计算，屋面烟囱及斜沟部分所占面积不扣除。
屋面斜面积＝屋面水平投影面积×延尺系数
屋面板厚度，定额中按15ｍｍ计算，如设计板厚不同则板材量可以调整，其他不变。(木板材的损耗率平口为4.4％，错口为13％)。

## Slide 12
13．檩木按竣工木料以立方米计算。檩垫木或钉在屋架上的檩托木已包括在定额内，不另计算。简支檩长度按设计规定计算，如设计未规定者，按屋架或山墙中距增加200ｍｍ计算，如两端出山，檩条长度算至博风板；连续檩长度按设计长度计算，其接头长度按全部连续檩的总长度增加5%计算，即按全部连续檩的总体积增加5%计算。

## Slide 13
（1）一般屋面基层以上有找坡层、隔气层、保温层、找平层、防水层、隔热层等构造。在本章定额中，分别按各结构层的不同做法列了项目，使用时按设计做法分别套用。
第二节 屋面防水

## Slide 14
(2)定额防水项目不分室内、室外及防水部位，使用时按设计做法套用相应定额。
（3）刚性防水中，分格嵌缝的工料已包括在定额内，不另套用。卷材防水中，卷材下找平层的嵌缝内容不包括在定额内，发生时按定额有关项目套用。
（4）屋面分格缝，按设计图示尺寸，以米计算。

## Slide 15
(6)卷材防水的接缝、收头、附加层及找平层的嵌缝、冷底子油等人工、材料，己计入定额中，不另行计算。

## Slide 16
(7)屋面防水，按设计图示尺寸的水平投影面积乘以坡度系数，以平方米计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占面积，屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算；设计无规定时，伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250ｍｍ计算，天窗弯起部分按500ｍｍ计算。
屋面防水工程量＝设计总长度×总宽度×坡度系数＋弯起部分面积

## Slide 17
本章定额中屋面防水，坡屋面工程量按斜铺面积加弯起部分；平屋面工程量按水平投影面积加弯起部分，坡度小于1/30的屋面均按平屋面计算。屋面(包括上卷)、楼地面(包括上卷高度500ｍｍ以下面积)均套用平面防水项目。

## Slide 18
例：某建筑物轴线尺寸50×16ｍ，墙厚240，四周女儿墙，无挑檐。屋面做法：水泥珍珠岩保温层，最薄处60，屋面坡度i=1.5％，1:3水泥砂浆找平层15厚，刷冷底子油一道，二毡三油防水层，弯起250，计算防水层工程量。
由于屋面坡度小于1／30，因此按平屋面防水计算。
平面防水面积：(50-0.24)×(16-0.24)=784.2176ｍ2
上卷面积：[(50-0.24)+(16-0.24)]×2×0.25=32.76ｍ2
由于冷底子油已包括在定额内容中，不另计算。
因此防水工程量=784.2176+32.76=816.9776ｍ2

## Slide 19
第三节 墙及地面防水与防潮
一、计价规范与计价办法相关规定
《建设工程工程量清单计价规范》附录表7-3墙、地面防水、防潮项目包括卷材防水、涂膜防水、砂浆防水(潮)、变形缝。

## Slide 20
1 定额防水项目不分室内、室外及防水部位，使用时按设计做法套用相应定额。
2 卷材防水中的卷材接缝、收头、防水薄弱处的附加层及找平层的嵌缝、冷底子油基层等人工、材料，已计入定额中，不另行计算。
3 细石混凝土防水层，使用钢筋网时，按有关章节规定计算。
第三节 墙及地面防水与防潮

## Slide 21
4. 变形缝包括建筑物的伸缩缝、沉降缝及抗震缝，适用于屋面、墙面、地基等部位。缝口断面尺寸已列于定额说明中，若设计断面尺寸与定额取定不同时，主材用量可以调整，人工及付材不变。调整量可按下式计算：调整用量=(设计缝口断面积／定额缝口断面积)×定额用量
5．墙面防水及楼地面防水中上卷高度超过500ｍｍ的防水，要套用立面防水项目（含500ｍｍ以内部分）；其他部位的防水，如屋面(包括上卷)、楼地面(包括上卷高度500ｍｍ以下面积)，均套用平面防水项目。

## Slide 22
6. 地面防水、防潮层按主墙间净面积，以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱以及单个面积在0.3ｍ2以内的孔洞所占面积。
地面防水、防潮层工程量＝主墙间净长度×主墙间净宽度±增减面积

## Slide 23
7.墙基防水、防潮层，外墙按外墙中心线长度、内墙按墙体净长度乘以宽度，以平方米计算。
墙基防水、防潮层工程量＝外墙中心线长度×实铺宽度＋内墙净长度×实铺宽度
墙基侧面及墙立面防水、防潮层，不论内墙、外墙，均按设计防水长度乘以高度，以平方米计算。

## Slide 24
8、涂膜防水的油膏嵌缝、屋面分格缝，按设计图示尺寸，以米计算。
9、变形缝与止水带，按设计图示尺寸，以米计算。

## Slide 25
第四节 防腐、隔热保温工程
防腐、隔热、保温工程的工程量清单共分3个分项工程清单项目，即防腐面层、其他防腐、隔热、保温工程。适用于工业与民用建筑的基础、地面、墙面防腐，楼地面、墙体、屋盖的保温隔热工程。

## Slide 26
1、本节定额适用于中温、低温及其恒温的工业厂(库)房保温工程，以及一般保温工程。
2、保温层种类和保温材料配合比，设计与定额不同时可以换算，其他不变。
3、混凝土板上保温和架空隔热，适用于楼板、屋面板、地面的保温和架空隔热。
4、立面保温，适用于墙面和柱面的保温。

## Slide 27
5、本节定额不包括保护层或衬墙等内容，发生时按相应章节套用。
6、隔热层铺贴，除松散保温材料外，其他均以石油沥青作胶结材料。松散材料的包装材料及包装用工已包括在定额中。
7、墙面保温铺贴块体材料，包括基层涂沥青一遍。

## Slide 28
8、本章定额中，保温层按保温部位的不同列的项目，使用时，按保温位置及设计做法套用相应定额即可。
9、楼板上、屋面板上、地面的保温，可套用砼板上保温项目；墙面、柱面保温，可套用立面保温项目；柱帽保温要并入顶棚保温工程量内，套用顶棚保温项目；梁保温，套用顶棚保温中砼板下保温项目；池、槽保温，池壁套用主面保温，池底按地面套用砼板上保温。
10、顶棚保温中砼板下沥青铺贴项目，包括木龙骨的制作安装内容，木龙骨不再另套项目。

## Slide 29
11、保温层按设计图示尺寸以立方米计算(另有规定的除外)。
保温层的厚度按保温材料的净厚度计算，胶结材料不包括在内。
聚氨酯发泡项目，根据不同的发泡厚度，按设计图示的保温尺寸，以平方米计算。
混凝土板上架空隔热，不论架空高度如何，均按设计架空隔热面积计算。

## Slide 30
12、屋面保温层按设计图示面积乘以平均厚度，以立方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占体积。
屋面保温层平均厚度＝保温层宽度÷2×坡度÷2＋最薄处厚度
屋面保温层工程量＝保温层设计长度×设计宽度×平均厚度
平均厚度指保温层兼做找坡层时，其保温层的厚度按平均厚度计算。

## Slide 31
[案例]保温平屋面尺寸如图所示，作法如下：空心板上1：3水泥砂浆找平20厚，沥清隔气层一度，1：8现浇水泥珍珠岩最薄处60厚，1：3水泥砂浆找平20厚，PVC橡胶卷材防水，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 32
解：①高分子卷材防水工程量=（48.76+0.24+0.65×2）×(15.76+0.24+0.65×2)=870.19ｍ2
PVC橡胶卷材防水(平面) 套定额6-2-44
定额基价=524.18元/10ｍ2
②屋面保温层平均厚=16÷2×0.015÷2+0.06=0.12ｍ
保温层工程量=（48.76+0.24）×(15.76+0.24)×0.12
＝784.00×0.12＝94.08ｍ3
1：8现浇水泥珍珠岩 套6-3-15(换)
定额基价=1495.56+10.40×(129.95-127.45)
=1521.56元/10ｍ3

## Slide 33
③沥清隔气层工程量=（48.76+0.24）×(15.76+0.24)=784.00ｍ2
石油沥青一遍(含冷底子油)平面 套定额6-2-72
定额基价=42.88元/10ｍ2
砂浆找平层按相应定额计算。

## Slide 34
[例]保温平屋面，尺寸如图所示，作法如下：空心板上1：3水泥砂浆找平20厚，刷冷底油二遍，沥清隔气层一遍，8厚水泥蛭石块保温层，1:10现浇水泥蛭石找坡，1：3水泥砂浆找平20厚，SBS改性沥青卷材满铺一层，点式支撑预制混凝土板架空隔热层，计算工程量，确定定额项目。

## Slide 35
解：①隔气层工程量=（27.00-0.24）×(12.00-0.24)+(10.00-0.24)×(20.00-12.00)
=392.78ｍ2
石油沥青一遍(含第一遍冷底子油)平面 套6-2-72
定额价格=42.88元/10ｍ2
②结合层工程量=（27.00-0.24）×(12.00-0.24)+(10.00-0.24)×(20.00-12.00)
=392.78ｍ2
第二遍冷底子油 套6-2-63
定额价格=11.35元/10ｍ2

## Slide 36
③保温层工程量=392.78×0.08=31.42ｍ3
水泥蛭石块 套6-3-6
定额价格=3383.40元/10ｍ3
④找坡工程量=[（27.00-0.24+17.00）÷2×(12.00-0.24)]×[(12-0.24)÷2×0.015÷2]+[（20.00-0.24+8.00）÷2×(10.00-0.24)]×[(10-0.24)÷2×0.015÷2]
=257.31×0.0441+135.47×0.0366=16.31ｍ3
1:10现浇水泥蛭石保温层 套6-3-16
定额价格1352.87元/10ｍ3

## Slide 37
⑤防水层工程量=（27.00-0.24）×(12.00-0.24)+(10.00-0.24)×(20.00-12.00)+(27.00-0.24+20.00-0.24)×2×0.25=392.78+23.26
=416.04ｍ2
SBS改性沥青卷材满铺一层 套6-2-30
定额价格=415.25元/10ｍ2
⑥隔热层工程量=（27.00-0.24）×(12.00-0.24)+(10.00-0.24)×(20.00-12.00)=392.78ｍ2
点式支撑预制混凝土板架空隔热层 套6-3-24
定额价格=214.08元/10ｍ2

## Slide 38
13、地面保温层按主墙间净面积乘以设计厚度，以立方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占体积，不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱等所占体积。
地面保温层工程量＝（主墙间净长度×主墙间净宽度－应扣面积）×设计厚度
14、顶棚保温层按主墙间净面积乘以设计厚度，以立方米计算。不扣除保温层内各种龙骨等所占体积，柱帽保温按设计图示尺寸并入相应顶棚保温工程量内。
顶棚保温层工程量＝主墙间净长度×主墙间净宽度×设计厚度＋柱帽保温层体积

## Slide 39
15、墙体保温层，外墙按保温层中心线长度、内墙按保温层净长度乘以设计高度及厚度，以立方米计算。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积，门洞口侧壁周围的保温，按设计图示尺寸并入相应墙面保温工程量内。
墙体保温层工程量＝（外墙保温层中心线长度×设计高度－洞口面积）×厚度＋（内墙保温层净长度×设计高度－洞口面积）×厚度＋洞口侧壁体积

## Slide 40
16、柱保温层按保温层中心线展开长度乘以设计高度及厚度，以立方米计算。
柱保温层工程量＝保温层中心线展开长度×设计高度×厚度
17、池槽保温层按设计图示长、宽净尺寸乘以设计厚度，以立方米计算。池壁按立面计算，池底按地面计算。
池槽壁保温层工程量＝设计图示净长×净高×设计厚度
池底保温层工程量＝设计图示净长×净宽×设计厚度