## Slide 1
项 目 | 单位工程的工程量
预制钢筋混凝土桩 灌注桩 钢工具桩 | l00ｍ3 60ｍ3 50t
1、单位工程的桩基础工程量在下表数量以内时，相应定额人工、机械乘以系数1.05。
第一节 桩基础

## Slide 2
打桩机

## Slide 3
3、打桩工程按陆地打垂直桩编制。设计要求打斜桩时，斜度小于1：6时，相应定额人工、机械乘以系数1.25；斜度大于1：6时，相应定额人工、机械乘以系数1.43。斜度是指在竖直方向上，每单位长度所偏离竖直方向的水平距离。
4、桩间补桩或在强夯后的地基上打桩时，相应定额人工、机械乘以系数1.15。

## Slide 4
5、打试验桩时，相应定额人工、机械乘以系数2.0。定额不包括静测、动测的测桩项目，测桩只能计列一次，实际发生时，按合同约定价格列入。
6、打送桩时，相应定额人工、机械乘以下表系数：
送 桩 深 度 | 系 数
2ｍ以内 4ｍ以内 4ｍ以外 | 1.12 1.25 1.50

## Slide 5
截桩按所截桩的根数计算，套用本章定额。截桩、凿桩头、钢筋整理应分项计算，凿桩头按桩体高40d（d为桩主筋直径）乘桩断面以立方米计算，钢筋整理按所整理的桩的根数计算。截桩长度≤1ｍ时，不扣减打桩工程量；长度＞1ｍ时，其超过1ｍ部分按实扣减打桩工程量，但不应扣减桩体及其场内运输工程量。成品桩体费用按双方认可的价格列入。距桩位15ｍ范围内的移动、起吊和就位，已包括在打桩项目内，超过15ｍ的场内运输，执行第十章构件运输1km项目。

## Slide 6
7、灌注桩已考虑了桩体充盈部分的消耗量，其中灌注砂、石桩还包括级配密实的消耗量。但不包括砼搅拌、钢筋制作、钻孔桩和挖孔桩的土或回旋钻机泥浆的运输、预制桩尖、凿桩头及钢筋整理等项目，但活瓣桩尖和截桩不加计算。

## Slide 7
8、预制钢筋混凝土桩按设计桩长(包括桩尖)乘以桩断面面积，以立方米计算。管桩的空心体积应扣除，如按设计要求加注填充材料时，填充部分另按相应规定计算。
预制钢筋混凝土桩工程量＝设计桩总长度×
桩断面面积

## Slide 8
[例]某工程用打桩机，打如图所示钢筋混凝土预制方桩，共50根，求其工程量，确定定额项目。
解：工程量＝0.5×0.5×(24＋0.6)×50＝307.50ｍ3
钢筋混凝土预制方桩 套2-3-3
定额基价=1032.70元/10ｍ3

## Slide 9
9、打孔灌注混凝土桩、钻孔灌注混凝土桩，按设计桩长(包括桩尖，设计要求入岩时，包括入岩深度)另加0.5ｍ，乘以设计桩外径截面积，以立方米计算。
灌注桩混凝土工程量＝（L＋0.5）×πD2÷4
L——桩长（含桩尖）
D——桩外直径

## Slide 11
10、夯扩成孔灌注混凝土桩，按设计桩长增加0.3ｍ，乘以设计桩外径截面积，另加设计夯扩混凝土体积，以立方米计算。
夯扩成孔灌注桩工程量
＝（L＋0.3）×πD2÷4＋夯扩混凝土体积
[例]计算如下图所示夯扩成孔灌注混凝土桩。已知共15根，设计桩长为9ｍ，直径为500ｍｍ，底部扩大球体直径为1000ｍｍ。计算工程量，确定定额项目。

## Slide 13
解：①桩身工程量＝3.14×0.25×0.25×（9＋0.3）×15＝27.38ｍ3
夯扩成孔灌注混凝土桩（桩身） 套2-3-20（换）
定额价格＝3906.69＋842.82×0.05＋1284.55×0.05＝4013.06 元/10ｍ3
②夯扩混凝土工程量＝3.14×0.5×0.5×0.5×4÷3×15＝7.85ｍ3
夯扩成孔灌注混凝土桩（夯扩混凝土）套2-3-21（换）
定额价格＝4084.31＋935.44×0.05＋1426.11×0.05＝4202.39 元/10ｍ3

## Slide 14
11、人工挖孔灌注混凝土桩的桩壁和桩芯，分别按设计尺寸以立方米计算。如下图。
桩壁混凝土工程量＝L桩壁×πD2÷4-L桩芯×πd2÷
桩芯混凝土工程量＝L桩芯×πd2÷4

## Slide 15
12、电焊接桩按设计要求接桩的根数计算。硫磺胶泥接桩按桩断面面积，以平方米计算。桩头钢筋整理按所整理的桩的根数计算。

## Slide 16
(1)、深层搅拌水泥桩定额按1喷2搅施工编制，实际施工为2喷4搅时，定额人工、机械乘以系数1.43。2喷2搅、4喷4搅分别按1喷2搅、2喷4搅计算。高压旋喷（摆喷）水泥桩的水泥设计用量与定额不同时，可以调整。
13、其他桩
(2)灰土桩、砂石桩、水泥桩，均按设计桩长(包括桩尖)乘以设计桩外径截面积，以立方米计算。

## Slide 17
第三节 地基与边坡处理

## Slide 18
1、强夯定额中每百平方米夯点数，指设计文件规定单位面积内的夯点数量。
2、防护工程的钢筋锚杆制作安装，均按相应章节的有关规定执行。
第二节 地基与边坡处理

## Slide 19
3、地基强夯区别不同夯击能量和夯点密度，按设计图示夯击范围，以平方米计算。
夯点密度（夯点/100ｍ2）
=设计夯击范围内的夯点个数÷夯击范围（ｍ2）×100
地基强夯工程量＝设计图示面积

## Slide 20
设计无规定时，按建筑物基础外围轴线每边各加4ｍ以平方米计算。
地基强夯工程量＝S轴包＋L外轴×4＋4×16 （ｍ2）
夯击击数是指强夯机械就位后，夯锤在同一夯点上下夯击的次数（落锤高度应满足设计夯击能量的要求，否则按低锤满拍计算）。
低锤满拍工程量=设计夯击范围

## Slide 21
[例] 如图所示，实线范围为地基强夯范围。① 设计要求：不间隔夯击，设计击数8击，夯击能量为500t·ｍ，一遍夯击。求其工程量。
② 设计要求：间隔夯击，间隔夯击点不大于8ｍ，设计击数为10击，分两遍夯击，第一遍5击，第二遍5击，第二遍要求低锤满拍，设计夯击能量为400t·ｍ。求其工程量。

## Slide 22
解：设计要求①工程量 ＝ 40×18 ＝ 720 ｍ2
套：定额2-4-53 ＋ 定额2-4-54 ×4
设计要求②工程量＝ 40×18×2 ＝ 1440 ｍ2
套：定额2-4-42 ＋ 定额2-4-43
低锤满拍套定额：2-4-44
强夯示意图

## Slide 23: 4、土钉
砂浆土钉防护、锚杆机钻孔防护（不包括锚杆），按施工组织设计规定的钻孔入土(岩)深度，以米计算。喷射混凝土护坡区分土层与岩层，按施工组织设计规定的防护范围，以平方米计算。