## Slide 1
第3章 建筑工程计价方法

## Slide 2
1、经过批准和会审的全部施工图设计文件
3、经过批准的项目管理实施规划或施工组织设计
2、经过批准的工程设计概算文件
5、单位估价表或价目表
6、人工工资单价、材料价格、施工机械台班单价
7、建筑工程费用定额
第一节 建筑工程计价依据和步骤
4、建筑工程消耗量定额或计价规范
一、建筑工程计价的依据
8、造价工作手册
9、工程承发包合同文件

## Slide 3
2、熟悉施工图
3、熟悉项目管理实施规划和施工现场情况
4、合理划分工程项目
5、正确计算工程量
6、进行消耗量计算
7、计算各项费用
二、建筑工程计价的步骤
1、收集计价的基础文件和资料
8、编制说明、填写封面
9、复核、装订、审批

## Slide 4
一、工程量的作用
第二节 工程量计算技巧
工程量是以规定的计量单位表示的工程数量。它是编制建设工程招投标文件和编制建筑安装工程预算、施工组织设计、施工作业计划、材料供应计划、建筑统计和经济核算的依据，也是编制基本建设计划和基本建设财务管理的重要依据。
在编制单位工程预算过程中，计算工程量是既费力又费时间的工作，其计算快慢和准确程度，直接影响预算速度和质量。因此，必须认真、准确、迅速地进行工程量计算。

## Slide 5
二、工程量计算的依据
1、施工图设计文件。
2、项目管理实施规划（或施工组织设计）文件 。
3、建筑工程量计算规则 。
4、建设工程工程量清单计价规范 。
5、建筑工程消耗量定额（或企业定额） 。
6、工程造价工作手册

## Slide 6
三、工程量计算的要求
1、工程量计算应采取表格形式，列出定额编号，项目名称，单位和计算公式。最好用铅笔计算，方便修改。
2、工程量计算应按设计图纸规定的尺寸、数量，以及构件、设备明细表等，计算出来具体工程和结构配件的数量。
3、要严格按照定额和规范规定和工程量计算规则，结合施工图所注位置与尺寸为依据进行计算，应将图纸上标明的毫米数，换算成米数。各个数据应按宽、高(厚)、长、数量、系数的次序填写，尺寸一般要取图纸所注的尺寸（可读尺寸），计算式一定要注明轴线或部位。
4、数字计算要精确。
5、要按一定的顺序计算。
6、要结合图纸，尽量做到结构按分层计算，内装饰按分层分房间计算，外装饰分立面计算或按施工方案的要求分段计算。
7、计算底稿要整齐，数字清楚，数值准确。

## Slide 7
四、工程量计算的步骤
1、计算出基数
2、编制统计表
3、编制预制构件加工委托计划
4、用统筹法或计算机计算主要项目工程量
5、计算其他项目工程量
6、工程量整理、汇总

## Slide 8
五、单位工程工程量计算顺序
1、按图纸顺序计算
2、按预算定额的分部分项顺序计算
3、按施工顺序计算
4、按统筹图计算
5、按预算软件程序计算

## Slide 9
六、分项工程量计算顺序
1、从图的左上角开始，顺时针方向计算。

## Slide 10
2、按先横后竖、先左后右、先上后下的顺序计算

## Slide 11
3、按图上注明的编号、分类依次进行计算。

## Slide 12
4、按图纸上标注的轴线进行计算。

## Slide 13
七、工程量计算方法
1、分段法
2、分层法
3、分块法
4、补加补减法
5、平衡计算法
6、统筹法
统筹法的要点是：统筹程序、合理安排；利用基数、连续计算；一次算出、多次应用；结合实际、灵活机动。
7、计算机计算法

## Slide 14
第三节 基数计算
一、一般线面基数计算
L中——建筑平面图中设计外墙中心线的总长度。
L内——建筑平面图中设计内墙净长线长度。
L外——建筑平面图中外墙外边线的总长度。
L净——建筑基础平面图中内墙砼基础或垫层净长度。
S底建——建筑物底层建筑面积。
S房心——建筑平面图中房心净面积。

## Slide 15
L中=（3.00×2+3.30）×2=18.60m
L外=（6.24+3.54）×2=19.56m或L外=18.60+0.24×4=19.56m
L内=3.30－0.24=3.06m
S底建=6.24×3.54=22.09m2
S房心=（3.00×2－0.24×2）×（3.30－0.24）=16.89m2