## Slide 1
第一节 钢筋及混凝土工程定额说明
（1）定额内混凝土搅拌项目包括筛砂子、筛洗石子、搅拌、前台运输上料等内容。混凝土浇筑项目包括润湿模板、浇灌、捣固、养护等内容。

## Slide 2
（2）定额中已列出常用混凝土强度等级，如与设计要求不同时可以换算。
（3）定额混凝土工程量除另有规定者外，均按图示尺寸，以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋件及墙、板中0.3ｍ2以内的孔洞所占体积。
（4）混凝土搅拌制作和泵送子目，按各混凝土构件的混凝土消耗量之和，以立方米计算，单独套用混凝土搅拌制作子目和泵送混凝土补充定额。

## Slide 3
第二节 混凝土工程工程量计算规则
一、基础
1、带形基础，外墙按设计外墙中心线长度、内墙按设计内墙基础图示长度乘设计断面计算。
带形基础工程量＝设计外墙中心线长度×设计断面＋设计内墙基础图示长度×设计断面

## Slide 4
图4—4
无梁式带形基础,如图所示。

## Slide 6
3、箱式满堂基础分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算，套用相应定额子目。

## Slide 7
有梁式满堂基础，肋高大于0.4ｍ时，套用有梁式满堂基础定额项目；肋高小于0.4ｍ或设有暗梁、下翻梁时，套用无梁式满堂基础项目。

## Slide 8
柱与柱基的划分以柱基的扩大顶面为分界线。如图所示。

## Slide 9
（二）柱
1、有梁板的柱高，自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。

## Slide 10
2、无梁板的柱高，自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

## Slide 11
3、框架柱的柱高，自柱基上表面至柱顶高度计算。

## Slide 12
4、构造柱按设计高度计算，与墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。
5、依附柱上的牛腿和升板的柱帽 ，并入柱体积内计算。

## Slide 13
（三）梁
现浇混凝土梁工程量按图示断面尺寸乘以梁长，以立方米计算。
梁混凝土工程量＝图示断面面积×梁长
梁长及梁高按下列规定确定：
1、梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。圈梁与构造柱连接时，圈梁长度算至构造柱侧面。构造柱有马牙槎时，圈梁长度算至构造柱主断面（不包括马牙槎）的侧面。

## Slide 14
6、梁(单梁、框架梁、圈梁、过梁)与板整体现浇时，梁高计算至板底。

## Slide 15
（四）墙
1．现浇混凝土墙与基础的划分，以基础扩大面的顶面为分界线，以下为基础，以上为墙身。梁、墙连接时，墙高算至梁底。墙、墙相交时，外墙按外墙中心线长度计算，内墙按墙间净长度计算。柱、墙与板相交时，柱和外墙的高度算至板上坪；内墙的高度算至板底。
2．混凝土墙按图示中心线长度尺寸乘以设计高度及墙体厚度，以立方米计算。扣除门窗洞口及单个面积在0.3ｍ2以上孔洞的体积，墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体积内计算。混凝土墙中的暗柱、暗梁并入相应墙体积内，不单独计算。电梯井壁工程量计算执行外墙的相应规定。

## Slide 16
现浇有梁板混凝土工程量＝图示长度×图示宽度×板厚＋主梁及次梁体积
主梁及次梁体积＝主梁长度×主梁宽度×肋高＋次梁净长度×次梁宽度×肋高
（五）板
1、有梁板是指由一个方向或两个方向的梁（主梁、次梁）与板连成一体的板。有梁板包括主、次梁及板，工程量按梁、板体积之和计算。

## Slide 17
2、无梁板是指无梁且直接用柱子支撑的楼板。无梁板按板和柱帽体积之和计算。
现浇无梁板混凝土工程量＝图示长度×图示宽度×板厚＋柱帽体积

## Slide 18
3、平板是指直接支撑在墙上的现浇楼板。平板按板图示体积计算，伸入墙内的板头、平板边沿的翻檐，均并入平板体积内计算。
现浇平板混凝土工程量＝图示长度×图示宽度×板厚

## Slide 19
4、斜屋面板是指斜屋面铺瓦用的钢筋混凝土基层板。斜屋面按板断面积乘以斜长。有梁时，梁板合并计算。屋脊处八字脚的加厚混凝土(素混凝土)已包括在消耗量内，不单独计算。若屋脊处八字脚的加厚混凝土配置钢筋作梁使用，应按设计尺寸并入斜板工程量内计算。
斜屋面板混凝土工程量＝图示板长度×板厚×斜坡长度＋板下梁体积

## Slide 20
5、圆弧形老虎窗顶板是指坡屋面阁楼部分为了采光而设计的圆弧形老虎窗的钢筋混凝土顶板。圆弧形老虎窗顶板套用拱板子目。

## Slide 21
6、现浇挑檐与板(包括屋面板)连接时，以外墙外边线为界限。与圈梁(包括其他梁)连接时，以梁外边线为界限。外边线以外为挑檐。

## Slide 22
7、阳台、雨篷按伸出外墙的水平投影面积计算，伸出外墙的牛腿不另计算，其嵌入墙内的梁另按梁有关规定单独计算；雨蓬的翻檐按展开面积，并入雨篷内计算。井字梁雨篷，按有梁板计算规则计算。

## Slide 23
8．混凝土阳台(含板式和挑梁式)子目按阳台板厚100ｍｍ编制。混凝土雨篷子目按板式雨篷、板厚80ｍｍ编制。若阳台、雨篷板厚设计与定额不同时，按补充子目4-2-65调整。
9．栏板，以立方米计算，伸入墙内的栏板合并计算。

## Slide 24
（六）现浇混凝土楼梯及其他构件
1、整体楼梯包括休息平台、平台梁、楼梯底梁、斜梁及楼梯的连接梁、楼梯段，按水平投影面积计算，不扣除宽度小于500ｍｍ的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。踏步旋转楼梯，按其楼梯部分的水平投影面积乘以周数计算(不包括中心柱)。

## Slide 25
当ｂ≤500ｍｍ时，S＝A×B
当b＞500ｍｍ时，S＝A×B－a×b

## Slide 26
2、小型混凝土构件，系指单件体积在0.05ｍ3以内的定额未列项目。小型混凝土构件，以立方米计算。
3、场区道路子目，按山东省建筑标准设计图集L96J002编制。
4、场区道路子目中，已包括留设伸缩缝及嵌缝内容。场区道路垫层按设计图示尺寸，以立方米计算。道路面层工程量按设计图示尺寸以平方米计算。
5、散水、坡道综合项定额是按省标L96J002编制的。
6、室外排水管道的试水所需工料，已包括在定额内，不得另行计算。

## Slide 27
混凝土工程量均按图示尺寸以立方米计算，不扣除构件内钢筋、铁件、预应力钢筋预留孔洞及小于300ｍｍ×300ｍｍ以内孔洞所占的体积。
预制混凝土工程量＝图示断面面积×构件长度
预制混凝土构件安装均按图示尺寸，以实体积计算。

## Slide 28
第三节 钢筋工程工程量计算
1．配套定额关于钢筋的相关说明
（1)定额按钢筋的不同品种、规格，并按现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋及箍筋分别列项。
（2）预应力构件中非预应力钢筋按预制钢筋相应项目计算。
（3）设计图纸未注明的钢筋搭接及施工损耗，已综合在定额项目内，不单独计算。
（4）绑扎低碳钢丝、成型点焊和接头焊接用的电焊条已综合在定额项目内，不另行计算。

## Slide 29
（5）非预应力钢筋不包括冷加工，如设计要求冷加工时，另行计算。冷扎带肋钢筋见图3-2、3-3所示。

## Slide 30
（6）预应力钢筋如设计要求人工时效处理时，另行计算。
（7)后张法钢筋的锚固是按钢筋帮条焊、U形插垫编制的。如采用其他方法锚固时，可另行计算。
（8）表4-1所列构件，其钢筋可按表4-1内系数调整人工、机械用量。
项目 | 预制构件钢筋 |  | 现浇构件钢筋 | 
系数范围 | 拱梯型屋架 | 托架梁 | 小型构件(或小型池槽) | 构筑物
人工、机械调整系数 | 1.16 | 1.05 | 2 | 1.25
人工、机械调整系数 表4-1

## Slide 31
2．配套定额关于钢筋工程量的计算
(1)钢筋工程，应区别现浇、预制构件，不同钢种和规格；计算时分别按设计长度乘单位理论重量，以吨计算。
（2）钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头，以个计算。
(3)计算钢筋工程量时，设计规定钢筋搭接的，按规定搭接长度计算；设计未规定的，已包括在钢筋的损耗率之内，不另计算搭接长度。
现浇混凝土构件钢筋图示用量＝（构件长度－两端保护层＋弯钩长度＋弯起增加长度＋钢筋搭接长度）×线密度(每米钢筋理论重量)

## Slide 32
①混凝土保护层：受力钢筋保护层应符合设计要求；设计无规定时不能小于受力钢筋直径和下列规定：墙、板、壳保护层为20ｍｍ；柱、梁、桩保护层为25ｍｍ；基础有垫层保护层为35ｍｍ，无垫层保护层为70ｍｍ。

## Slide 33
②弯钩增加长度：见图4-1（ａ）所示。
图4-1（ａ）

## Slide 34
③弯起钢筋增加长度：见图4-1（ｂ）所示。
0.268h 0.414h 0.577h
图4-1（ｂ）

## Slide 35
④钢筋锚固及搭接长度：纵向受拉钢筋抗震锚固长度见下表。
纵向受拉钢筋抗震锚固长度 表4－3
钢筋类型 |  | 混凝土强度等级与抗震等级 |  |  |  |  | 
 |  | C20 |  | C25 |  | C30 | 
 |  | 一、二 | 三 | 一、二 | 三 | 一、二 | 三
HPB235光圆Ⅰ级钢筋 |  | 36d | 33d | 31d | 28d | 27d | 25d
HRB335 月牙纹 | d≤25 | 44d | 41d | 38d | 35d | 34d | 31d
 | d＞25 | 49d | 45d | 42d | 39d | 38d | 34d
HRB400 | d≤25 | 53d | 49d | 46d | 42d | 41d | 37d
HRB500 | d＞25 | 58d | 53d | 51d | 46d | 45d | 41d

## Slide 36
⑤纵向受拉钢筋抗震绑扎搭接长度按锚固长度乘以修正系数计算。
纵向受拉钢筋抗震绑扎搭接长度修正系数 表4-4
纵向钢筋搭接接头 面积百分率 | ≤25 | ≤50 | ≤100
修正系数 | 1.2 | 1.4 | 1.6

## Slide 37
⑥钢筋每米重量：钢筋每米重量＝0.006165×d2（d为钢筋直径）或按表4-3计算。
φmm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25
Kg/m | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 1.998 | 2.466 | 2.984 | 3.853
钢筋每米长度重量表 表4-3

## Slide 38
⑦箍筋长度：梁柱箍筋长度=构件截面周长-0.05
箍筋长度=构件截面周长-８×保护层厚+4×箍筋直径+2×钩长
⑧箍筋根数：箍筋根数＝配置范围÷@＋1

## Slide 39
（4）其他：
①马凳，设计有规定的按设计规定，设计无规定时，马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格，长度按底板厚度加200ｍｍ计算，每平方米1个，计入钢筋总量。设计有规定时计算公式:
马凳钢筋重量=（板厚× 2＋0.2）×板面积×受撑钢筋次规格的线密度

## Slide 40
②墙体拉结S钩，设计有规定的按设计规定，设计无规定按φ8钢筋，长度按墙厚加150ｍｍ计算，每平方米3个，计入钢筋总量。设计有规定时计算公式:
墙体拉结S钩重量
＝（墙厚＋0.15）×(墙面积×3)×0.395

## Slide 41
[案例]某现浇花篮梁如图所示，混凝土C25，计算该花篮梁钢筋和混凝土工程量，确定定额项目。

## Slide 42
解：1、钢筋计算如下:
①号钢筋:2Φ25 单根长度＝5.74－0.025×2＝5.69ｍ
重量＝5.69×2×3.85＝44kg
②号钢筋:1Φ25 单根长度＝5.74－0.025×2＋2×0.414×(0.5－0.025×2)＋0.2×2＝6.463ｍ
重量＝6.463×3.85＝25kg
Φ25钢筋重量合计＝44＋25＝69kg
现浇构件螺纹钢筋（Φ25） 套4-1-19
定额基价＝2667.51元/t

## Slide 43
③号钢筋:2φ12 单根长度
=5.74－0.025×2＋6.25×0.012×2
=5.84ｍ
φ12钢筋重量＝5.84×2×0.888＝10kg
现浇构件圆钢筋（φ12） 套4-1-5
定额基价＝2815.88元/t
④号钢筋:2φ6.5 单根长度＝5.50－0.24－0.025×2＋6.25×0.0065×2＝5.291ｍ
重量＝5.291×2×0.260＝3kg
现浇构件圆钢筋（φ6.5） 套4-1-2
定额基价＝3143.73元/t

## Slide 44
⑤号钢筋:φ6.5 根数＝(5.74－0.05)÷0.2＋1＝30根
单根长度＝2×(0.25＋0.5)－0.05＝1.45ｍ
重量＝1.45×30×0.260＝11kg
现浇构件箍筋（φ6.5） 套4-1-52
定额基价＝3275.17元/t
⑥号钢筋:φ6.5 根数＝(5.5－0.24－0.05)÷0.2＋1＝27根
单根长度＝0.49－0.05＋0.05×2＝0.54ｍ
重量＝0.54×27×0.260＝4kg
现浇构件圆钢筋（φ6.5） 套4-1-2
定额基价＝3143.73元/t