## Slide 1
1．砖构筑物定额包括单项及综合项目。综合项目是按国标、省标的标准做法编制，使用时对应标准图号直接套用，不再调整。设计文件与标准图做法不同时，套用单项定额。
2．砖构筑物定额不包括土方内容，发生时按土石方相应定额执行。
3．构筑物综合项目中的化粪池及检查井子目，按国标图集S2编制。凡设计采用国家标准图集的，均按定额执行，不另调整。
第一节 砖构筑物

## Slide 2
4．水表池、沉砂池、检查井等室外给排水小型构筑物，实际工程中，常依据省标图集LS设计和施工。凡依据省标准图集LS设计和施工的室外给排水小型构筑物，均执行室外给排水小型构筑物补充定额，不作调整。
5、烟囱基础与筒身的划分以基础大放脚为分界，大放脚以下为基础，以上为筒身，工程量按设计图纸尺寸以立方米计算。

## Slide 3
6、烟囱圆形、方形筒身均按图示筒壁平均中心线周长乘以厚度并扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积以立方米计算，其筒壁周长不同时可按下式分段计算。
V＝∑H×C×πD
式中： V一筒身体积；
H—每段筒身垂直高度；
C一每段筒壁厚度；
D一每段筒壁中心线的平均直径。

## Slide 4
7、砖烟囱筒身原浆勾缝和烟囱帽抹灰已包括在定额内，不另行计算。如设计要求加浆勾缝时，套用勾缝定额，原浆勾缝所含工料不予扣除。
8、砖烟道与炉体的划分以第一道闸门为界，炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。
9、砖烟道中的混凝土构件，按相应定额项目计算。

## Slide 5
10、砖水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。水塔基础工程量按设计尺寸以立方米计算，套用烟囱基础的相应项目。
11、砖塔身以图示实砌体积计算，扣除门窗洞口和混凝土构件所占的体积，砖平拱碹及砖出檐等并入塔身体积内计算。

## Slide 6
12、砖水箱内外壁，不分壁厚，均以图示实砌体积计算，套相应的内外砖墙定额。
13、定额内已包括原浆勾缝，如设计要求加浆勾缝时，套用勾缝定额，原浆勾缝的工料不予扣除。
14、砖砌井(池)壁不分厚度，均以立方米计算，洞口上的砖平拱碹等并入砌体体积内计算。与井壁相连接的管道及其内径在20Cｍ以内的孔洞所占体积不予扣除。

## Slide 7
(2)渗井系指上部浆砌、下部干砌的渗水井。干砌部分不分方形、圆形，均以立方米计算。计算时不扣除渗水孔所占体积。浆砌部分套用砖砌井(池)壁定额。渗井是指地面以下用以排除地面雨水、积水或管道污水的井。水流入井内后逐渐自行渗入地层。
(3)铸铁盖板(带座)安装以套计算。

## Slide 8
1、构筑物分单项及综合项目定额。综合项目是按国标、省标的标准做法编制，使用时对应标准图号直接套用，不再调整。设计文件与标准图做法不同时，套用单项定额。
2、本部分定额不包括土方内容，发生时按第一章相应定额执行。
第二节 混凝土构筑物

## Slide 9
3、室外排水管道定额，其沟深是按2ｍ以内(平均自然地坪至垫层上表面)考虑的，当沟深在2～3ｍ时，综合工日乘以系数1.11；3ｍ以外者，综合工日乘系数1.18。
4、室外排水管道无论人工或机械铺设，均执行定额，不得调整。
5、毛石混凝土，系按毛石占混凝土体积20%计算的。如设计要求不同时，可以换算。
6、排水管道砂石基础中砂：石比例按1：2考虑。如设计要求不同时可以换算。

## Slide 10
7、贮水(油)池、贮仓以立方米计算。
8、贮水(油)池不分平底、锥底、坡底，均按池底计算；壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁，均按池壁计算。
9、沉淀池水槽，系指池壁上的环形溢水槽，纵横U形水槽，但不包括与水槽相连接的矩形梁。矩形梁按相应定额子目计算。