## Slide 1: 本章包括五节，第一节脚手架工程；第二节垂直运输机械及超高增加；第三节构件运输及安装；第四节混凝土模板及支撑工程；第五节大型机械安装、拆卸及场外运输，共801个定额子目。
第14章 施工技术措施项目

## Slide 2
第一节 脚手架工程
一、说明
1、本节包括外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、悬空及挑脚手架、安全网等内容。共99条项目。脚手架按搭设材料分为木制、钢管式；按搭设形式及作用分为型钢平台挑钢管式脚手架（见下图）、烟囱脚手架和电梯井字脚手架等。为了适应建设单位单独发包的情况，单列了主体工程外脚手架和外装饰工程脚手架。

## Slide 3
2、外脚手架综合了上料平台，护卫栏杆等。
3、斜道是按依附斜道编制的，独立斜道按依附斜道子目人工、材料、机械乘以系数1.8。
4、水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的，用于车辆通行、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。是否搭设和搭设的部位、面积，均应根据工程实际情况，按施工组织设计确定的方案计算。

## Slide 4
二、工程量计算规则
1、一般规定
(1)计算内、外墙脚手架时，均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
(2)同一建筑物高度不同时，应按不同高度分别计算。
(3)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程，可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目。

## Slide 5
2、外脚手架
(1)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶)；工程量按外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240ｍｍ的墙垛等，按图示尺寸展开计算，并入外墙长度内)，乘以高度以平方米计算。
外墙脚手架工程量＝（外墙外边线长度＋墙垛侧面宽度×2×n）×设计室外地坪至墙顶高

## Slide 6
①外墙有女儿墙的高度要算至女儿墙压顶上表面，无女儿墙的要算至檐口板顶面；檐口有天沟的要算至沟壁上口；有山尖的要算至山尖顶，但工程量应折算山尖面积。突出建筑物屋顶的电梯间、水箱间等不计入高度内，但应计算脚手架面积。
②室外设计地坪标高不同时，有错坪的应按不同标高分别计算；室外地坪为有坡度的按平均高度计算。

## Slide 7
③外脚手架定额：按计算的外墙脚手架高度，套用相应高度(××ｍ以内)的项目。
④高低层交界处的高层外脚手架，高度应从低层屋面结构上坪算至檐口(或女儿墙顶)。工程量并入高层部分的外脚手架内，套用高层部分高度的外脚手架定额项目。
⑥外脚手架定额项目综合了上料平台和护卫栏杆。但不包括安全网、斜道和建筑物垂直封闭等项目，应另行计算。

## Slide 8
例：某工程如图所示，女儿墙高2ｍ。计算外脚手架。应按不同高度分别计算，电梯、水箱间不计入高度内。

## Slide 9
a．高层(25层)部分外脚手架工程量:
36.24×(94.20＋2.00)=3493.54ｍ2
(36.24＋26.24×2)×(94.20－36.40＋2.00)=5305.43ｍ2
10.24×(3.20－2.00)=12.29ｍ2
合计：8811.29ｍ2
套用定额：(高度94.20＋2.00=96.20ｍ)
10-1-11，110ｍ以内钢管双排外脚手架。

## Slide 10
b．低层(8层)部分脚手架工程量；
[(36.24＋56.24)×2－36.24]×(36.40＋2.00)=5710.85ｍ2
套用定额(高度36.40＋2.00=38.40ｍ)
10-1-8，50ｍ以内钢管双排外脚手架。
c．电梯间、水箱间部分(假定为砖砌外墙)脚手架
工程量：(10.24＋6.24×2)×3.20=72.70ｍ2
套用定额：10-1-4，15ｍ以内钢管单排外脚手架

## Slide 11
砌筑高度在15ｍ以下的按单排脚手架计算；高度在15ｍ以上或高度虽小于15ｍ，但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60％以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时，按双排脚手架计算；建筑物高度超过30ｍ时，可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算。

## Slide 12
(3)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6ｍ，乘以设计柱高以平方米计算，套用单排外脚手架项目。独立柱包括现浇混凝土独立柱、砖砌独立柱、石砌独立柱。混凝土构造柱不计算柱脚手架。设计柱高：基础上表面或楼板上表面至上层楼板上表面或屋面板上表面的高度。

## Slide 13
(4)现浇混凝土梁、墙，按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度，乘以梁、墙净长以平方米计算，套用双排外脚手架项目。
即：梁、墙净长度×(高度-上层板厚)
独立柱脚手架工程量＝（柱图示结构外围周长＋3.6）×设计柱高
梁墙脚手架工程量＝梁墙净长度×设计室外地坪(或板顶)至板底高度

## Slide 14
(5)型钢平台外挑钢管架，按外墙外边线长度乘设计高度以平方米计算。平台外挑宽度定额己综合取定，使用时按定额项目的设置高度分别套用。
型钢平台外挑钢管架工程量＝外墙外边线长度×设计高度

## Slide 15
3、里脚手架
(1)建筑物内墙脚手架，凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6ｍ以下(非轻质砌块墙)时，按单排里脚手架计算；高度超过3.6ｍ小于6ｍ时，按双排里脚手架计算。

## Slide 16
(2)里脚手架按墙面垂直投影面积计算，套用里脚手架项目。不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等套用双排里脚手架项目。
内墙里脚手架工程量＝内墙净长度×设计净高度

## Slide 17
里脚手架高度按设计室内地坪至顶板下表面计算(有山尖或坡度的高度折算)。计算面积时不扣除门窗洞口、混凝土圈梁、过梁、构造柱及梁头等所占面积。

## Slide 18
凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1／2处)的高度在3.6ｍ以下(非轻质砌块墙)时，按单排里脚手架计算；高度超过3.6ｍ小于6ｍ时，按双排里脚手架计算。

## Slide 19
若内墙砌体(非轻质砌块墙)高度超过6ｍ时，按外墙单排脚手架执行；轻体砌块墙砌体高度超过6ｍ时按双排外脚手架执行。

## Slide 20
例：如图所示，层高2.90ｍ，砖墙厚240ｍｍ，砼楼板、阳台板厚120ｍｍ。计算实线所示部分砌体里脚手架。

## Slide 21
工程量：(阳台外墙应按里脚手架计入)
(11.00-0.24＋13.60-0.24×2＋6.40-0.24＋4.00-0.24＋3.60-0.24＋3.60-0.24)×(2.90-0.12)=112.65ｍ2
套用定额：10-1-21，3.6ｍ以内钢管单排里脚手架。

## Slide 22
4、装饰脚手架
(1)高度超过3.6ｍ的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时，可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。
内墙面装饰双排里脚手架工程量＝内墙净长度×设计净高度×0.3
内墙装饰脚手架按装饰的结构面垂直投影面积(不扣除门窗洞口面积)计算。高度在3.6ｍ以内时按相应脚手架子目30%计取。

## Slide 23
(2)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6ｍ以上时，可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算，其高度在3.61～5.2ｍ之间时，计算基本层。超过5.2ｍ时，每增加1.2ｍ按增加一层计算，不足0.6ｍ的不计。
满堂脚手架工程量＝室内净长度×室内净宽度
计算室内净面积时，不扣除柱、垛所占面积。已计算满堂脚手架后，室内墙壁面装饰不再计算墙面装饰脚手架。

## Slide 24
(3)外墙装饰不能利用主体脚手架施工时，可计算外墙装饰脚手架。外墙装饰脚手架按设计外墙装饰面积计算，套用相应定额项目。外墙油漆、涂刷者不计算外墙装饰脚手架。
外墙装饰脚手架工程量＝装饰面长度×装饰面高度
(4)按规定计算满堂脚手架后，室内墙面装饰工程不再计算脚手架。

## Slide 25
5、其他脚手架
(1)围墙脚手架，按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度乘长度以平方米计算。围墙脚手架套用单排里脚手架相应项目。
围墙脚手架工程量＝围墙长度×室外自然地坪至围墙顶面高度

## Slide 26
(2)石砌墙体，凡砌筑高度在1.0ｍ以上时，按设计砌筑高度乘长度以平方米计算，套用双排里脚手架项目。
石砌墙双排里脚手架工程量＝砌筑长度×砌筑高度

## Slide 27
(3)水平防护架，按实际铺板的水平投影面积，以平方米计算。
水平防护架工程量＝水平投影长度×水平投影宽度
(4)垂直防护架，按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度，乘以实际搭设长度以平方米计算。
垂直防护架工程量＝实际搭设长度×自然地坪至最上一层横杆的高度

## Slide 28
(5)挑脚手架，按搭设长度和层数，以延长米计算。
挑脚手架工程量＝实际搭设总长度
(6)悬空脚手架，按搭设水平投影面积以平方米计算。
悬空脚手架工程量＝水平投影长度×水平投影宽度

## Slide 29
(8)电梯井脚手架，按单孔以座计算。计算高度以电梯井底至顶板下坪的高度计算(不包括建筑物顶层电梯间的高度)。设备管道井不得套用。
(9)斜道区别不同高度以座计算。使用时应根据斜道所爬垂直高度计算，从下至上连成一个整体的斜道为1座。

## Slide 30
(13)建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
建筑物垂直封闭工程量＝封闭面的投影长度×垂直投影高度
(14)立挂式安全网按架网部分的实际长度乘以实际高度以平方米计算。
立挂式安全网工程量＝实际长度×实际高度

## Slide 31
(15)挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。
挑出式安全网工程量＝挑出总长度×挑出的水平投影宽度

## Slide 32
第二节 垂直运输机械及超高增加
一、说明
1、建筑物垂直运输机械
本节包括建筑物垂直运输机械、建筑物超高人工机械增加内容。本节所称檐口高度是指设计室外地坪至屋面板板底(坡屋面算至外墙与屋面板板底)的高度。突出建筑物屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。

## Slide 33
(4)同一檐高建筑物有多种结构时，应按不同结构分别计算垂直运输机械。
(5)预制钢筋混凝土柱、钢屋架的厂房按预制排架类型计算。
(6)轻钢结构中有高度大于3.6ｍ的砌体、钢筋混凝土、抹灰及门窗安装等内容时，其垂直运输机械按各自工程量，分别套用本节中轻钢结构建筑物垂直运输机械的相应项目。

## Slide 34
2、建筑物超高人工、机械增加
(1)建筑物设计室外地坪至檐口高度超过20ｍ时，即为“超高工程”。本节定额项目适用于建筑物檐口高度20ｍ以上的工程。
(2)本节各项降效系数包括完成建筑物20ｍ以上(除垂直运输、脚手架外)全部工程内容的降效。
(3)本节其他机械降效系数是指除垂直运输机械及其所含机械以外的，其他施工机械的降效。
(4)建筑物内装修工程超高人工增加，是指无垂直运输机械，无施工电梯上下的情况。

## Slide 35
3、建筑物分部工程垂直运输机械
(1)建筑物主体垂直运输机械项目、建筑物外墙装修垂直运输机械项目、建筑物内装修垂直运输机械项目，适用于建设单位单独发包的情况。
(2)建筑物主体结构工程垂直运输机械，适用于±0.00以上的主体结构工程。定额按现浇框架外砌围护结构编制，若主体结构为其他形式，按垂直运输系数表乘相应系数。

## Slide 36
(3)建筑物外墙装修工程垂直运输机械，适用于由外墙装修施工单位自设垂直运输机械施工的情况。外墙装修是指各类幕墙、镶贴或干挂各类板材等内容。
(4)建筑物内装修工程垂直运输机械，适用于建筑物主体工程完成后，由装修施工单位自设垂直运输机械施工的情况。

## Slide 37
4、其他
(1)建筑物结构施工采用泵送混凝土时，垂直运输项目中塔式起重机台班乘以系数0.80。
（2）垂直运输机械定额项目中的其他机械包括：排污设施及清理，临时避雷设施，夜间高空安全信号等内容。

## Slide 38
二、工程量计算规则
1、建筑物垂直运输机械
(1)凡定额计量单位为平方米的，均按“建筑面积计算规则”规定计算。
(2)±0.00以上工程垂直运输机械，按“建筑面积计算规则”计算出建筑面积后，根据工程结构形式，分别套用相应定额。

## Slide 39
(3)±0.00以下工程垂直运输机械
1）钢筋混凝土地下建筑，按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积以平方米计算。
2）钢筋混凝土满堂基础，按其工程量计算规则计算出的立方米体积计算。

## Slide 40
2、建筑物超高人工、机械增加
(1)人工、机械降效按±0.00以上的全部人工、机械(除脚手架、垂直运输机械外)数量乘以相应子目中的降效系数计算。
(2)建筑物内装修工程的人工降效，按施工层数的全部人工数量乘定额内分层降效系数计算。

## Slide 41
3、建筑物分部工程垂直运输机械
(1)建筑物主体结构工程垂直运输机械，按“建筑面积计算规则”计算出面积后，套用相应定额项目。
(2)建筑物外装修工程垂直运输机械，按建筑物外墙装饰的垂直投影面积(不扣除门窗洞口，凸出外墙部分及侧壁也不增加)以平方米计算。
(3)建筑物内装修工程垂直运输机械按“建筑面积计算规则”计算出面积后，并按所装修建筑物的层数套用相应定额项目。

## Slide 42
第三节 构件运输及安装工程
一、说明
1、本节包括混凝土构件运输、金属构件运输、木门窗、铝合金、塑钢门窗运输、成型钢筋场外运输；预制混凝土构件安装、金属结构构件安装等内容。
2、构件运输
(1)本节适用于构件堆放场地或构件加工厂至施工现场吊装点的运输，吊装点不能堆放构件时，可按构件1kｍ运输项目计算场内运输。
(2)本节按构件的类型和外型尺寸划分类别。构件类型及分类见下表：

## Slide 43
预制混凝土构件分类表
类 别
项 目
Ⅰ
4ｍ内空心板、实心板
Ⅱ
6ｍ内的桩、屋面板、工业楼板、基础梁、吊车梁、楼梯休息板、楼梯段、阳台板
Ⅲ
6ｍ以上至14ｍ的梁、板、柱、桩，各类屋架、桁架、托架(14ｍ以上另行处理)
Ⅳ
天窗架、挡风架、侧板、端壁板、天窗上下档、门框及单件体积在0.1ｍ3以内的小型构件
Ⅴ
装配式内、外墙板、大楼板、厕所板
Ⅵ
隔墙板(高层用)

## Slide 44
金属结构构件分类表
类 别
项 目
Ⅰ
钢柱、屋架、托架梁、防风桁架
Ⅱ
吊车梁、制动梁、型钢檩条、钢支撑、上下档、钢拉杆栏杆、盖板、垃圾出灰门、倒灰门、蓖子、爬梯、零星构件、平台、操作台、走道休息台、扶梯、钢吊车梯台、烟囱紧固箍
Ⅲ
墙架、挡风架、天窗架、组合檩条、轻型屋架、滚动支架、悬挂支架、管边支架

## Slide 45
(3)本节定额综合考虑了城镇及现场运输道路等级、重车上下坡等各种因素。
(4)构件运输过程中，如遇路桥限载(限高)而发生的加固、拓宽等有关费用，另行处理。

## Slide 46
3、构件安装
(1)混凝土构件安装项目中，凡注明现场预制的构件，其构件按第四章有关子目计算；凡注明成品的构件，按其商品价格计入安装项目内。
(2)金属构件安装项目中，未包括金属构件的消耗量。金属构件制作按第七章有关子目计算，第七章未包括的构件，按其商品价格计入工程造价内。
(3)本节定额的安装高度为20ｍ以内。

## Slide 47
(4)本节定额中机械吊装是按单机作业编制的。
(5)本节定额是按机械起吊中心回转半径15ｍ以内的距离编制的。
(6)定额中包括每一项工作循环中机械必要的位移。

## Slide 48
(7)本节定额安装项目是以轮胎式起重机、塔式起重机(塔式起重机台班消耗量包括在垂直运输机械项目内)分别列项编制的。如使用汽车式起重机时，按轮胎式起重机相应定额项目乘以系数1.05。
(8)本节定额中不包括起重机械、运输机械行驶道路的修整、垫铺工作所消耗的人工、材料和机械。

## Slide 49
(9)小型构件安装是指单体体积小于0.1ｍ3，本节定额中未单独列项的构件。
(10)升板预制柱加固是指柱安装后，至楼板提升完成期间所需要的加固搭设。
(11)钢屋架安装单榀重量在1t以下者，按轻钢屋架子目计算。
(12)本节定额中的金属构件拼装和安装是按焊接编制的。

## Slide 50
(13)钢柱、钢屋架、天窗架安装子目中，不包括拼装工序，如需拼装时，按拼装子目计算。
(14)预制混凝土构件和金属构件安装子目均不包括为安装工程所搭设的临时性脚手架及临时平台，发生时按有关规定另行计算。

## Slide 51
(15)钢柱安装在混凝土柱上时，其人工、机械乘以系数1.43。

## Slide 52
(16)预制混凝土构件、钢构件必须在跨外安装就位时，按相应构件安装子目中的人工、机械台班乘系数1.18，使用塔式起重机安装时，不再乘以系数。

## Slide 53
二、工程量计算规则
1、预制混凝土构件运输及安装均按图示尺寸，以实体积计算；钢构件按构件设计图示尺寸以吨计算，所需螺栓、电焊条等重量不另计算。木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗按框外围面积计算。成型钢筋按吨计算。
2、构件运输
(1)构件运输项目的定额运距为10kｍ以内，超出时按每增加1kｍ子目累加计算。
(2)加气混凝土板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合混凝土构件体积0.4ｍ3，按I类构件运输计算。

## Slide 54
(1)焊接成型的预制混凝土框架结构，其柱安装按框架柱计算；梁安装按框架梁计算。
(2)预制钢筋混凝土工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等的安装，均按柱安装计算。
(3)组合屋架安装，以混凝土部分的实体积计算，钢杆件部分不另计算。
(4)预制钢筋混凝土多层柱安装，首层柱按柱安装计算，二层及二层以上按柱接柱计算。

## Slide 55
4、钢构件安装
(1)钢构件安装按图示构件钢材重量以吨计算。
(2)依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁等，并入柱身主材重量内计算。
(3)金属构件中所用钢板，设计为多边形者，按矩形计算，矩形的边长以设计构件尺寸的最大矩形面积计算。如图所示，最大矩形面积＝A×B。

## Slide 56
第四节 混凝土模板及支撑工程
一、说明
1、现浇混凝土模板，定额按不同构件，分别以组合钢模板、钢支撑、木支撑；复合木模板、钢支撑、木支撑；胶合板模板、钢支撑、木支撑；木模板、木支撑编制。
2、现场预制混凝土模板，定额按不同构件分别以组合钢模板、复合木模板、木模板，并配制相应的混凝土地膜、砖地膜、砖胎膜编制。
3、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面支撑点至模底或支模顶)3.6ｍ编制的，支模高度超过3.6ｍ时，另行计算模板支撑超高部分的工程量。

## Slide 57
8、钢筋混凝土直形墙、电梯井壁等项目，模板及支撑是按普通混凝土考虑的，若设计要求防水、防油、防射线时，按相应子目增加止水螺栓及端头处理内容。
9、组合钢模板、复合木模板项目，己包括回库维修费用。回库维修费的内容包括：模板的运输费，维修的人工、材料、机械费用等。

## Slide 58
二、工程量计算规则
1、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量，除另有规定者外，应区别模板的材质，按混凝土与模板接触面的面积，以平方米计算。
2、定额附录中的混凝土模板含量参考表，系根据代表性工程测算而得，只能作为投标报价和编制标底时的参考。

## Slide 59
（1）现浇混凝土带形基础的模板，按其展开高度乘以基础长度，以平方米计算；基础与基础相交时重叠的模板面积不扣除；直形基础端头的模板，也不增加。

## Slide 60
（1）柱、梁相交时，不扣除梁头所占柱模板面积。
（2）柱、板相交时，不扣除板厚所占柱模板面积。
现浇混凝土柱模板工程量＝柱截面周长×柱高

## Slide 61
[例10-15]如图所示，现浇混凝土框架柱20根，组合钢模板，钢支撑，计算钢模板工程量，确定定额项目。

## Slide 62
解:①现浇混凝土框架柱钢模板工程量＝0.45×4×4.50×20＝162.00ｍ2
现浇混凝土框架矩形柱组合钢模板，钢支撑
套10-4-84 定额基价＝251.33元/10ｍ2
②超高次数:4.5－3.6＝0.90ｍ≈1次（即6.6ｍ以内超高1次；9.6ｍ以内超高2次；以此类推）
混凝土框架柱钢支撑一次超高工程量＝0.45×4×（4.50－3.60）×20＝32.40ｍ2
超高工程量＝32.40×1＝32.40ｍ2
柱支撑高度超过3.6ｍ钢支撑每超高3ｍ
套10-4-102 定额基价＝34.90元/10ｍ2

## Slide 63
5、构造柱模板，按混凝土外露宽度，乘以柱高以平方米计算。
（1）构造柱与砌体交错咬茬连接时，按混凝土外露面的最大宽度计算。构造柱与墙的接触面不计算模板面积。
构造柱与砖墙咬口模板工程量
＝混凝土外露面的最大宽度×柱高
（2）构造柱模板子目，已综合考虑了各种形式的构造柱和实际支模大于混凝土外露面积等因素，适用于先砌砌体，后支模、浇筑混凝土的夹墙柱情况。

## Slide 64
现浇混凝土梁模板工程量
=（梁底宽+梁侧高× 2）×梁长
（1）单梁，支座处的模扳不扣除，端头处的模板不增加。
（2）梁与梁相交时，不扣除次梁梁头所占主梁模板面积。
（3）梁与板连接时，梁侧壁模板算至板下坪。

## Slide 65
解：①梁模板工程量＝[0.25＋(0.21＋
＋0.08＋0.12＋0.14)×2]×（5.24＋0.24）＋0.60×0.20×4＝9.40ｍ2
异形梁木模板，木支撑 套10-4-123
定额基价＝379.76元/10ｍ2
②梁支撑超高工程量＝9.40ｍ2
超高次数:（4.80－0.50－3.60）÷3.00≈1次
木支撑每增加3ｍ 套10-4-131
定额基价＝73.86元/10ｍ2

## Slide 66
（1）墙与柱连接时，柱侧壁按展开宽度，并入墙模板面积内计算。
（2）墙与梁相交时，不扣除梁头所占墙的模板面积。
（3）现浇混凝土墙模板中的对拉螺栓，定额按周转使用编制。若工程需要，对拉螺栓(或对拉钢片)与混凝土一起整浇时，按定额“附注”执行；对拉螺栓的端头处理，另行单独计算。

## Slide 67
（1）伸入梁、墙内的板头，不计算模板面积。
（2）周边带翻檐的板(如卫生间混凝土防水带等)，底板的板厚部分不计算模板面积；翻檐两侧的模板，按翻檐净高度，并入板的模板工程量内计算。
（3）板与柱相交时，不扣除柱所占板的模板面积。但柱与墙相连时，柱与墙等厚部分（柱的墙内部分）的模板面积，应予扣除。

## Slide 68
解：①模板工程量=(2.60×3-0.24)×(2.4×3-0.24)+(2.4×3 ＋ 0.24)×(0.50-0.12)×4+(2.60×3+0.24)×(0.40-0.12)×4=72.93ｍ2
有梁板胶合板模板，钢支撑 套10-4-160
定额基价=171.10元/10ｍ2
②有梁板支撑超高工程量=71.66ｍ2
超高次数:（5.20-0.12-3.60）÷3.00≈1次
钢支撑每增加3ｍ 套10-4-176
定额基价=31.52元/10ｍ2

## Slide 69
9、现浇混凝土密肋板模板，按有梁板模板计算；斜板、折板模板，按平板模板计算；预制板板缝大于40ｍｍ时的模板，按平板后浇带模板计算。各种现浇混凝土板的倾斜度大于15°时，其模板子目的人工乘以系数1.30，其他不变。

## Slide 70
10、现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3ｍ2以内的孔洞，不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积在0.3ｍ2以外时，应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量内计算。

## Slide 71
11、现浇钢筋混凝土框架及框架剪力墙分别按梁、板、柱、墙有关规定计算；附墙柱并入墙内工程量计算。
12、轻体框架柱(壁式柱)子目已综合轻体框架中的梁、墙、柱内容，但不包括电梯井壁、单梁、挑梁。轻体框架工程量按框架外露面积以平方米计算。
轻体框架模板工程量＝框架外露面积

## Slide 72
13、现浇混凝土悬挑板的翻檐，其模板工程量按翻檐净高计算，执行10-4-211子目；若翻檐高度超过300ｍｍ时，执行10-4-206子目。
14、混凝土后浇带二次支模工程量按混凝土与模板接触面积计算，套用后浇带项目。
后浇带二次支模工程量
＝后浇带混凝土与模板接触面积

## Slide 73
15、现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。
雨篷、阳台模板工程量＝外挑部分水平投影面积

## Slide 74
17、混凝土台阶(不包括梯带)，按图示台阶尺寸的水平投影面积计算，台阶端头两侧不另计算模板面积。
混凝土台阶模板工程量＝台阶水平投影面积

## Slide 75
18、现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算，池槽内、外侧及底部的模板不另计算。
现浇混凝土小型池槽模板工程量＝池槽外围体积

## Slide 76
(4)梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式：
超高次数＝(支模高度－3.6)÷3(遇小数进为1)
超高工程量(ｍ2)
＝超高构件的全部模板面积×超高次数

## Slide 77
(5)柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式：
超高次数分段计算：自3.60ｍ以上，第一个3ｍ为超高1次，第二个3ｍ为超高2次，依次类推；不足3ｍ，按3ｍ计算。
超高工程量(ｍ2)＝∑(相应模板面积×超高次数)
(6)墙、板后浇带的模板支撑超高，并入墙、板支撑超高工程量内计算。

## Slide 78
2、现场预制混凝土构件模板工程量，按以下规定计算：
(1)现场预制混凝土模板工程量，除注明者外均按混凝土实体体积以立方米计算。
现场预制混凝土模板工程量＝混凝土工程量
(2)预制桩按桩体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算。
预制桩模板工程量＝混凝土工程量

## Slide 79
第五节 大型机械安装、拆卸及场外运输
一、说明
1、本节定额，依据《山东省建设工程施工机械台班单价表》编制。编制时，对机械种类不同、但其人工、材料、机械消耗量完全相同的子目，进行了合并。
2、塔式起重机基础及拆除，指塔式起重机混凝土基础的搅拌、浇筑、养护及拆除，以及塔式起重机轨道式基础的铺设。

## Slide 80
3、大型机械安装、拆卸，指大型施工机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工，材料、机械、试运转，以及安装所需的辅助设施的折旧、搭设及拆除。
4、大型机械场外运输，指大型施工机械整体或分体，自停放地运至施工现场，或由一施工现场运至另一施工现场25kｍ以内的装卸、运输(包括回程)、辅助材料以及架线等工作内容。

## Slide 81
5、本节定额的项目名称，未列明大型机械规格、能力等特点的，均涵盖各种规格、能力、构造和工作方式的同种机械。例如：5t、10t、15t、20t四种不同能力的履带式起重机，其场外运输均执行10-5-19履带式起重机子目。
6、定额未列子目的大型机械，不计算安装、拆卸及场外运输。

## Slide 82
7、大型机械安装、拆卸及场外运输，编制标底时，按下列规定执行：
(1)塔式起重机混凝土基础，建筑物首层(不含地下室)建筑面积600ｍ2以内，计1座；超过600ｍ2，每增加400ｍ2以内，增加1座。每座基础，按10ｍ3混凝土计算。

## Slide 83
（2)大型机械安装、拆卸及场外运输，按标底机械汇总表中的大型机械，每个单位工程至少计1台次；工程规模较大时，按大型机械工作能力、工程量、招标文件规定的工期等具体因素确定。
8、大型机械场外运输超过25km时，一般工业与民用建筑工程，不另计取。

## Slide 84
二、工程量计算及定额应用
[例10-20]某宿舍楼工程用塔式起重机（6t）一台，塔式起重机混凝土基础体积为16ｍ3，计算工程量，确定定额项目。
解:①塔式起重机混凝土基础工程量＝16.00ｍ3
塔式起重机混凝土基础 套10-5-1
定额基价＝1686.24元/10ｍ3

## Slide 85
②塔式起重机（6t）安装拆卸工程量＝1台次
塔式起重机（6t）安装拆卸 套10-5-20
定额基价＝4991.83元/台次
③塔式起重机（6t）场外运输工程量＝1台次
塔式起重机（6t）场外运输 套10-5-20-1
定额基价＝7173.69元/台次