## Slide 1: 第一节 土石方工程定额说明
本章包括单独土石方、人工土石方、机械土石方及其他四项内容
（1）单独土石方定额，适用于自然地坪与设计室外地坪之间，且挖方或填方工程量大于5000m3 土石方工程。
（2）人工土石方定额是按干土编制的。干、湿土的划分，以地质勘测资料的地下水位为界，以上为干土，以下为湿土。

## Slide 2
（3）机械土石方定额，机械挖土方，其挖土总量的95%，执行机械土方相应定额，其余按人工挖土。
（4）其他定额，包括场地平整与竣工清理、打夯与碾压及回填。
场地平整，是指建筑物所在现场厚度在0.3以内的就地挖、填及平整。
竣工清理，是指建筑物及四周2m范围内的建筑垃圾清理、场内运输和指定地点的集中堆放。

## Slide 3
第2节 工程量计算规则
1、场地平整，系指建筑物所在现场厚度在0.3ｍ以内的就地挖、填及平整。局部挖填厚度超过0.3ｍ，挖填工程量按相应规定计算，该部位仍计算平整场地。
（1）平整场地发生的工程内容为：土方挖填，场地找平，土方开挖，运输。

## Slide 4
(2)场地平整按下列规定以平方米计算：
1）筑物(构筑物)按首层结构外边线，每边各加2ｍ计算。
场地平整工程量＝底层建筑面积＋外墙外边线长度×2＋16
2）无柱檐廊、挑阳台、独立柱雨篷等，按其水平投影面积计算。
3）封闭或半封闭的曲折型平面，其场地平整的区域，不得重复计算。
4）道路、停车场、绿化地、围墙、地下管线等不能形成封闭空间的构筑物，不得计算。

## Slide 5
[例]如图所示，按定额规定计算该建筑物的人工场地平整工程量。

## Slide 6
解：人工场地平整工程量计算如下：
方法1：工程量=[24.24×11.04-（3×6-0.24）×3.3]+ [(24.24+11.04)×2+3.3×2]×2
+16=379.32 ｍ2
方法2：工程量=（24.24+4）×（11.04+4）
-（3×6-0.24-4）×3.3=379.32ｍ2
套定额： 1-4-1
注意：按规范计算：
工程量=24.24×11.04-（3×6-0.24）×3.3
=326.22 ｍ2

## Slide 7
3、本章土壤及岩石按普通土、坚土、松石、坚石分类，其具体分类见《土壤及岩石(普氏)分类表》。
2、单独土石方定额项目，适用于自然地坪与设计室外地坪之间，且挖方或填方工程量大于5000ｍ3的土石方工程。本章其他定额项目，适用于设计室外地坪以下的土石方(基础土石方)工程，以及自然地坪与设计室外地坪之间小于5000ｍ3的土石方工程。单独土石方定额项目不能满足需要时，可以借用其他土石方定额项目，但应乘以系数0.9。

## Slide 9
4、人工土方定额是按干土(天然含水率)编制的。干湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位为界，以上为干土，以下为湿土。采取降水措施后，地下常水位以下的挖土，套用挖干土相应定额，人工乘以系数1.10。

## Slide 10
挡土板定额分为疏板和密板。疏板是指间隔支挡土板，且板间净空小于150cｍ的情况；密板是指满支挡土板或板间净空小于30cｍ的情况。
（a） 密撑 (b) 疏撑

## Slide 11: 横撑式支撑
5、挡土板下挖槽坑土时，相应定额人工乘以系数1.43。
挡土板按施工组织设计规定的支挡范围，以平方米计算。

## Slide 12
6、桩间挖土，系指桩顶设计标高以下的挖土及设计标高以上0.5ｍ范围内的挖土。挖土时不扣除桩体体积，相应定额项目人工、机械乘以系数1.3。

## Slide 13
7、机械土方定额项目是按土壤天然含水率编制的。开挖地下常水位以下的土方时，定额人工、机械乘以系数1.15(采取降水措施后的挖土不再乘该系数)。
8、机械挖土方，应满足设计砌筑基础的要求，其挖土总量的95％，执行机械土方相应定额；其余按人工挖土。人工挖土套用相应定额时乘以系数2。

## Slide 14
9、人力车、汽车的重车上坡降效因素，已综合在相应的运输定额中，不另行计算。挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工、机械乘以系数1.25。挖掘机下的垫板、汽车运输道路上需要铺设的材料，发生时，其人工和材料均按实另行计算。

## Slide 15
10、土石方的开挖、运输，均按开挖前的天然密实体积，以立方米计算。土方回填，按回填后的竣工体积，以立方米计算。不同状态的土方体积，按下表换算。
土方体积换算系数表
虚方 | 松填 | 天然密实 | 夯填
1.00 1.20 1.30 1.50 | 0.83 1.00 1.08 1.25 | 0.77 0.92 1.00 1.15 | 0.67 0.80 0.87 1.00

## Slide 16
[例]某工程外购黄土用于室内回填，已知室内回填土工程量300ｍ3，试求买土的数量。
解：室内回填土按夯填考虑，工程量＝300ｍ3
套定额： 1-4-11
买土体积按虚方计算，
买土数量＝ 300×1.50 ＝450 ｍ3

## Slide 17
11、自然地坪与设计室外地坪之间的土石方，依据设计土方平衡竖向布置图，以立方米计算。

## Slide 18
13、基础土石方开挖深度，自设计室外地坪计算至基础底面，有垫层时计算至垫层底面(如遇爆破岩石，其深度应包括岩石的允许超挖深度)。

## Slide 19
其中：m＝ｂ/Ｈ
Ｃ—工作面

## Slide 20
（1）土类为单一土质时，普通土开挖深度大于1.2ｍ、坚土开挖深度大于1.７ｍ，允许放坡。
（2）土类为混合土质时，开挖深度大于1.5ｍ，允许放坡。放坡坡度按不同土类厚度加权平均计算综合放坡系数。
K ＝（K1h1 ＋K2h2）/（H）

## Slide 21
（3）计算土方放坡深度时，不计算基础垫层的厚度。

## Slide 22
16、挖沟槽
（1）墙沟槽，按外墙中心线长度计算；内墙沟槽，按图示基础(含垫层)底面之间净长度计算；外、内墙突出部分的沟槽体积，并入相应工程量内计算。不扣除外墙壁基础（含垫层）的工作面宽度，也不扣除爆破岩石时的允许超挖量宽度，外、内墙突出部分的槽沟体积，按突出部分的中心线长度并入相应外、内墙沟槽工程量内计算。

## Slide 23
解：本工程基础垫层上基槽开挖深度为h ＝2.25－0.45＝1.8ｍ，土类为混合土质，开挖深度大于1.5ｍ，故基槽开挖需要放坡，放坡坡度按综合放坡系数计算。
k＝（k1h1＋k2h2）÷h）＝（0.5×1.4＋0.3×0.4）÷1.8＝0.46
计算沟槽土方工程量:
J1: L中＝24.0＋（10.8＋3.0＋5.4）×2＝62.40ｍ
S断＝[（a＋2×0.3）＋kh]×h ＋（a＇＋2×0.1）×h＇＝[（0.9＋2×0.3）＋0.46×1.8]×1.8＋（1.1＋2×0.1）×0.1＝4.32ｍ2
V挖1＝S断×L＝4.32×62.4＝269.57ｍ3

## Slide 24
J2 : L中＝3.0×6＝18.00ｍ
L净＝[5.4－（1.1＋1.3）÷2]×7＋（3.0－1.1）×2＝33.20ｍ
L＝18.00＋33.20＝51.20ｍ
S断2＝[（a＋2×0.3）＋kh]×h ＋（a＇＋2×0.1）×h＇
＝[（1.1＋2×0.3）＋0.46×1.8]×1.8＋（1.3＋2×0.1）×0.1＝4.70ｍ2
V挖2＝S断×L＝4.70×51.20＝240.64ｍ3
沟槽土方工程量合计＝269.57＋240.64＝510.21ｍ3
注意：有时候按上面计算的量大于按大开挖计算的工程量时，需要调整。

## Slide 25
坚土工程量＝{[（0.9＋2×0.3）＋0.46×0.4]×0.4＋（1.1＋2×0.1）×0.1}×62.4＋{[（1.1＋2×0.3）＋0.46×0.4]×0.4＋（1.3＋2×0.1）×0.1}×51.2＝96.41ｍ3
人工挖沟槽(2ｍ以内)坚土 套1-2-12
定额基价＝140.13元/10ｍ3
普通土工程量＝510.21－96.41＝413.80ｍ3
人工挖沟槽(2ｍ以内)普通土 套1-2-10
定额基价＝71.27元/10ｍ3

## Slide 26
管道沟槽挖土工程量＝b·h·L
b——管道沟槽宽（ｍ）
h——管道沟槽深（ｍ）
L——管道沟槽中心线长（ｍ）
(3)各种检查井和排水管道接口等处，因加宽而增加的工程量均不计算(底面积大于20ｍ2的井类除外)，但铸铁给水管道接口处的土方工程量，应按铸铁管道沟槽全部土方工程量增加2.5％计算。

## Slide 27
19、机械土石方的运距，按挖土区重心至填方区(或堆放区)重心间的最短距离计算。推土机、装载机、铲运机重车上坡时，其运距按坡道斜长乘下表系数计算：
重车上坡运距系数表 表1－6
坡度(％) | 5～10 | 15以内 | 20以内 | 25以内
系数 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50

## Slide 28
23、运土按下式，以立方米计算：
运土体积＝挖土总体积-回填土总体积
式中的计算结果为正值时，为余土外运；为负值时取土内运。

## Slide 29
25. 竣工清理按下列规定以立方米计算：
（一）筑物勒脚以上外墙外围水平面积乘以檐口高度。有山墙者以山尖二分之一高度计算。
竣工清理工程量＝筑物勒脚以上外墙外围水平面积×室外地坪到檐口（山尖1/2）的高度

## Slide 30
（二）地下室(包括半地下室)的建筑体积，按地下室上口外围水平面积(不包括地下室采光井及敷贴外部防潮层的保护砌体所占面积)乘以地下室地坪至建筑物第一层地坪间的高度。地下室出入口的建筑体积并入地下室建筑体积内计算。