## Slide 1
第一节 金属结构制作工程定额说明
（1）本章包括金属构件的制作、探伤、除锈等内容；金属构件的安装按措施项目有关项目执行。本章适用于现场、企业附属加工厂制作的构件。
（2）定额内包括整段制作、分段制作和整体预装配所需的人工材料及机械台班用量。整体预装配用的螺栓及锚固杆件用的螺栓，已包括在定额内。
（3）各种杆件的连接以焊接为主。焊接前连接两组相邻构件使其固定以及构件运输时为避免出现误差而使用的螺栓，已包括在制作子目内，不另计算。
（4）本章除注明者外，均包括现场内(工厂内)的材料运输、号料、加工、组装及成品堆放、装车出厂等全部工序。

## Slide 2
（6）金属构件制作子目中，钢材的规格和用量在设计与定额不同时，可以调整，其他不变。钢材的损耗率为6%。
（7）金属构件制作子目中，均包括除锈(为刷防锈漆而进行的简单除尘、除锈)、刷1遍防锈漆(制作工序的防护性防锈漆)内容。设计文件规定的金属构件除锈、刷油，另按相应规定计算。制作子目中的除锈、防锈漆工料不扣除。
（9）X射线焊缝无损探伤，按不同板厚，以“10张”(胶片)为单位。拍片张数按设计规定计算的探伤焊缝总长度除以定额取定的胶片有效长度(250ｍｍ)计算。
（10）金属板材对接焊缝超声波探伤，以焊缝长度为计量单位。

## Slide 3
（12）金属构件安装项目中，未包括金属构件的消耗量。金属构件制作按有关子目计算，金属构件制作定额未包括的构件，按其商品价格计入工程造价内。
（17）定额安装项目是以轮胎式起重机、塔式起重机(塔式起重机台班消耗量包括在垂直运输机械项目内)分别列项编制的。使用汽车式起重机时，按轮胎式起重机相应定额项目乘以系数1.05。
（18）定额中不包括起重机械、运输机械行驶道路的修整、垫铺工作所消耗的人工、材料和机械。
（22）钢构件必须在跨外安装就位时，按相应构件安装子目中的人工、机械台班乘以系数1.18。使用塔式起重机安装时，不再乘以系数。

## Slide 4
第二节 工程量计算
1．钢屋架、钢网架制作，按图示钢材尺寸以吨计算，不扣除孔眼、切边的质量。焊条、铆钉、螺栓等质量已包括在定额内，不另计算。在计算不规则或多边形钢板质量时，均以其最大对角线乘最大宽度的矩形面积计算。
多边形钢板质量=最大对角线长度×最大宽度×面密度（kg/ｍ2）
2．计算钢屋架、钢托架、天窗架工程量时，依附其上的悬臂梁、檩托、横档、支爪、檩条爪等分别并入相应构件内计算。

## Slide 5
3．钢筋混凝土组合屋架钢拉杆，按屋架钢支撑计算。钢梁执行钢制动梁子目，钢支架执行屋架钢支撑(十字)子目。
4．轻钢屋架是指每榀质量小于1t，且用小型角钢或钢筋、管材作为支撑、拉杆的钢屋架。
5．钢屋架安装单榀质量在1t以下者，按轻钢屋架子目计算。

## Slide 6
[案例]某工程钢屋架如图所示，计算钢屋架工程量，确定定额项目。

## Slide 7
解：上弦重量=3.40×2×2×7.398=100.61kg
下弦重量=5.60×2×1.58=17.70kg
立杆重量=1.70×3.77=6.41kg
斜撑重量=1.50×2×2×3.77=22.62kg
①号连接板重量=0.7×0.5×2×62.80=43.96kg
②号连接板重量=0.5×0.45×62.80=14.13kg
③号连接板重量=0.4×0.3×62.80=7.54kg
檩托重量=0.14×12×3.77=6.33kg
屋架工程量=100.61+17.70+6.41+22.62+43.96+14.13+7.54＋6.33=219.30kg

## Slide 8
轻钢屋架制作（包括刷防锈漆） 套7-2-1
定额基价＝4819.67元/t
钢屋架制作平台摊销 套7-9-1
定额基价＝191.02元/t

## Slide 9
6.钢柱
工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积乘以厚度，再乘以单位理论质量计算，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。
工程内容：①制作；②运输；③拼装；④安装；⑤探伤；⑥刷油漆。

## Slide 10
7.钢梁
工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度，再乘以单位理论质量计算，制动梁、制动板、制动桁架、车档并入钢吊车梁工程量内。
工程内容：①制作；②运输；③安装；④探伤要求；⑤刷油漆。